ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

# ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

# сформированности компетенции ПК 3.2 «Находить и устранять повреждения оборудования»

Разработан в соответствии с ФГОС 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

квалификация техник

Чебоксары 2021

Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции

# ПК 3.2 Находить и устранять повреждения оборудования

Компетенция формируется дисциплинами:

| Электроснабжение электротехнического оборудования | 2 и 3 семестр |
| --- | --- |
| Ремонт и наладка устройств электроснабжения | 5 и 6 семестр |

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции

Дисциплина «Электроснабжение электротехнического оборудования»

1. Что такое трансформаторная подстанция в электроснабжении?

a) Устройство для преобразования напряжения

b) Устройство для подавления помех в электрической сети

c) Место подключения электрооборудования к земле

d) Место измерения электроэнергии

2. Какова функция диагностических приборов в электроснабжении?

a) Понижение напряжения

b) Повышение эффективности передачи энергии

c) Измерение и контроль параметров электроснабжения

d) Защита от перегрузок

3. Что такое электрический щиток в электроснабжении?

a) Устройство для измерения электроэнергии

b) Устройство для защиты электрической сети от перегрузок и коротких замыканий

c) Место подключения электрооборудования к электросети

d) Емкость для хранения электроэнергии

4. Какое напряжение обычно используется в электроснабжении больниц и лечебных учреждений?

a) 110 В

b) 220 В

c) 380 В

d) 24 В

5. Что такое электрический разъединитель в электроснабжении?

a) Устройство для измерения электрической энергии

b) Материал, предотвращающий протекание электрического тока

c) Устройство для создания видимого разрыва

d) Устройство для защиты электрооборудования от коротких замыканий

6. Какова функция автоматических стабилизаторов напряжения в электроснабжении?

a) Защита от перегрузок

b) Поддержание постоянного напряжения

c) Изменение фазы сигнала в электрической сети

d) Повышение эффективности передачи энергии

7. Что такое трехфазная электрическая сеть в электроснабжении?

a) Электрическая сеть, использующая три фазы переменного тока

b) Устройство для измерения электроэнергии

c) Место подключения электрооборудования к электросети

d) Устройство для защиты электрооборудования от коротких замыканий

8. Какова основная функция автоматического переключателя в электроснабжении?

a) Понижение напряжения

b) Повышение эффективности передачи энергии

c) Автоматическое переключение между источниками электроэнергии

d) Увеличение мощности потребления

9. Что такое электрический кабель в электроснабжении?

a) Материал, предотвращающий протекание электрического тока

b) Соединительный элемент между электрооборудованием и источником электроэнергии

c) Емкость для хранения электроэнергии

d) Место подключения электрооборудования к электросети

10. Какое напряжение обычно используется в электроснабжении складских помещений?

a) 220 В

b) 110 В

c) 380 В

d) 24 В

11. Что такое электрическая нагрузочная способность в электроснабжении?

a) Разность потенциалов, выраженная в вольтах

b) Мощность, которую может выдержать электрическое оборудование

c) Работа, которую может выполнить электрооборудование за единицу времени

d) Уровень электромагнитной радиации

12. Какова функция авторегуляторов напряжения в электроснабжении?

a) Защита от перегрузок

b) Поддержание постоянного напряжения

c) Увеличение мощности потребления

d) Понижение напряжения

13. Что такое электрический генератор в электроснабжении?

a) Устройство для преобразования механической энергии в электрическую

b) Устройство для снижения электрического шума

c) Устройство для защиты электрооборудования от коротких замыканий

d) Место подключения электрооборудования к электросети

14. Какова функция электрического контакта в электроснабжении?

a) Регулировка напряжения

b) Повышение эффективности передачи энергии

c) Соединение проводников для передачи электрической энергии

d) Защита от перегрузок

15. Что такое электрическая нагрузка-потребитель в электроснабжении?

a) Материал, предотвращающий протекание электрического тока

b) Прибор, использующий электрическую энергию

c) Понижение напряжения

d) Повышение эффективности передачи энергии

16. Какие виды солнечных батарей могут использоваться в электроснабжении?

a) Мононаправленные солнечные батареи

b) Полинаправленные солнечные батареи

c) Тонкопленочные солнечные батареи

d) Все вышеперечисленные

17. Что такое распределительный электрический щит в электроснабжении?

a) Устройство для защиты электрической сети от коротких замыканий

b) Место подключения электрооборудования к электросети

c) Устройство для подачи электроэнергии на различные участки электрической сети

d) Место измерения электроэнергии

18. Какое напряжение обычно используется в электроснабжении школ и учебных заведений?

a) 110 В

b) 220 В

c) 380 В

d) 24 В

19. Что такое электрическая розетка в электроснабжении?

a) Материал, предотвращающий протекание электрического тока

b) Устройство для измерения электроэнергии

c) Устройство для соединения проводников электрооборудования с электросетью

d) Место подключения электрооборудования к земле

20. Какова функция автоматического выключателя в электроснабжении?

a) Защита от перегрузок

b) Повышение эффективности передачи энергии

c) Подключение электрооборудования к земле

d) Измерение электрической энергии

21. Что такое электрический проводник в электроснабжении?

a) Устройство для измерения электроэнергии

b) Соединительный элемент между электрооборудованием и источником электроэнергии

c) Место подключения электрооборудования к электросети

d) Емкость для хранения электроэнергии

22. Какое напряжение обычно используется в электроснабжении многоквартирных домов?

a) 110 В

b) 220 В

c) 380 В

d) 24 В

23. Какой фактор влияет на степень нагрева проводника?

a) Длина проводника

b) Материал проводника

c) Площадь поперечного сечения проводника

d) Все варианты верны

24. Какова основная функция счетчика в электроснабжении?

a) Регулировка напряжения

b) Защита от перегрузок

c) Измерение электрической энергии

d) Изменение фазы сигнала в электрической сети

25. Что такое электрический шнур в электроснабжении?

a) Устройство для подачи электроэнергии на отдельные разделы электрооборудования

b) Соединительный элемент между электрооборудованием и источником электроэнергии

c) Место измерения электроэнергии

d) Устройство для защиты электрооборудования от коротких замыканий

26. Какие виды дизельных генераторов могут использоваться в электроснабжении?

a) Открытые дизельные генераторы

b) Звукоизолированные дизельные генераторы

c) Переносные дизельные генераторы

d) Все вышеперечисленные

27. Что такое электромагнитная совместимость в электроснабжении?

a) Устройство для измерения электрической энергии

b) Возможность электрооборудования работать в одной сети без помех

c) Материал, предотвращающий протекание электрического тока

d) Устройство для защиты электрооборудования от коротких замыканий

28. Какое напряжение обычно используется в электроснабжении торговых центров?

a) 220 В

b) 110 В

c) 380 В

d) 24 В

29. Что такое электрическая нагрузка-генератор в электроснабжении?

a) Устройство для преобразования электрической энергии в механическую

b) Прибор, вырабатывающий электрическую энергию

c) Понижение напряжения

d) Повышение эффективности передачи энергии

30. Какова основная функция стабилизатора тока в электроснабжении?

a) Защита от перегрузок

b) Поддержание постоянного тока

c) Подключение электрооборудования к земле

d) Изменение фазы сигнала в электрической сети

1. Что такое электроснабжение и какую роль оно играет для электротехнического оборудования?

2. Какие основные источники электрической энергии используются для электроснабжения?

3. Какие параметры электроснабжения необходимо учитывать при проектировании системы?

4. Что такое электрический счетчик и какова его роль в электроснабжении?

5. Каким образом осуществляется распределение электроэнергии в системе электроснабжения?

6. Как происходит передача электроэнергии от подстанции к потребителю?

7. Каково значение фазы электроэнергии и как она контролируется в электроснабжении?

8. Какой вид кабелей и проводов обычно используется в электроснабжении электротехнического оборудования?

9. Что такое заземление и какую роль оно играет в электроснабжении?

10. Каким образом осуществляется защита от короткого замыкания в электроснабжении?

11. Какие требования предъявляются к безопасности при монтаже и обслуживании системы электроснабжения?

12. Что такое автоматическое регулирование напряжения в системе электроснабжения и как оно работает?

13. Каким образом осуществляется подключение и отключение электротехнического оборудования от электросети?

14. Каким образом производится контроль и управление энергопотреблением в электроснабжении?

15. Какие требования предъявляются к защите от перенапряжений в системе электроснабжения?

16. Что такое управление нагрузкой в электроснабжении и как оно реализуется?

17. Какой роль у энергетического баланса в системе электроснабжения?

18. Каким образом осуществляется обнаружение и устранение неисправностей в системе электроснабжения?

19. Что такое резервирование энергосистемы и какую роль оно играет в электроснабжении?

20. Каким образом реализуется контроль качества электроснабжения?

21. Что такое энергосбережение и почему оно важно для системы электроснабжения?

22. Как производится планирование, контроль и аудит энергопотребления в электроснабжении?

23. Каким образом осуществляется проверка и тестирование системы электроснабжения?

24. Что такое аварийное отключение в электроснабжении и какие меры безопасности применяются при нем?

25. Каким образом обслуживается и обновляется оборудование в системе электроснабжения?

26. Что такое электросетевая компания и какие функции она выполняет в электроснабжении?

27. Как происходит выбор и установка трансформаторов в системе электроснабжения?

28. Каким образом производится управление и контроль над распределенными источниками энергии в системе электроснабжения?

29. Что такое управление напряжением и как оно реализуется в электроснабжении?

30. Какой метод проектирования и оптимизации системы электроснабжения используется для повышения энергоэффективности?

31. Каким образом производится проверка и обслуживание электрических счетчиков в системе электроснабжения?

32. Что такое автоматическое регулирование в системе электроснабжения и как оно работает?

33. Каким образом производится выбор и установка генераторов в системе электроснабжения?

34. Какие требования предъявляются к защите от перенапряжений в системе электроснабжения?

35. Что такое энергетический баланс и как он рассчитывается в системе электроснабжения?

36. Как производится мониторинг и анализ энергопотребления в системе электроснабжения?

37. Какие требования предъявляются к электроснабжению в коммерческих объектах?

38. Что такое переключение на резервное питание и как оно осуществляется в системе электроснабжения?

39. Как производится выбор и установка автоматических выключателей в системе электроснабжения?

40. Какой метод обнаружения неисправностей используется в системе электроснабжения?

41. Что такое щитовая установка и какую роль она выполняет в системе электроснабжения?

42. Каким образом производится контроль и регулирование мощности в системе электроснабжения?

43. Какие требования предъявляются к электроснабжению в общественных зданиях?

44. Что такое управление напряжением и как оно реализуется в системе электроснабжения?

45. Как производится планирование и контроль расхода электроэнергии в системе электроснабжения?

| № п\п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Что такое электроснабжение и какую роль оно играет для электротехнического оборудования? | Электроснабжение - это процесс обеспечения электроэнергией электротехнического оборудования. Роль электроснабжения заключается в предоставлении необходимой энергии для работы различных электрических устройств и систем, обеспечении их функционирования и поддержание электрической безопасности. |
| 2 | Какие основные источники электрической энергии используются для электроснабжения? | Основные источники электрической энергии, используемые для электроснабжения, включают тепловые электростанции, работающие на угле, газе или нефти, гидроэлектростанции, использующие потенциал вод в реках и водохранилищах, атомные электростанции на основе ядерного деления, а также возобновляемые источники, включая солнечную и ветровую энергию. Эти источники энергии играют ключевую роль в обеспечении надежного и стабильного электроснабжения различных регионов и отраслей. |
| 3 | Какие параметры электроснабжения необходимо учитывать при проектировании системы? | При проектировании системы электроснабжения необходимо учитывать такие параметры, как номинальное напряжение, мощность передачи, частоту электропитания и характеристики нагрузки. Также важно учитывать факторы, связанные с электрической безопасностью, энергетической эффективностью, надежностью, стабильностью напряжения и качеством электроэнергии для обеспечения нормальной работы электротехнического оборудования. |
| 4 | Что такое электрический счетчик и какова его роль в электроснабжении? | Электрический счётчик – это устройство, предназначенное для измерения и учета потребления электроэнергии в домах, офисах и промышленных объектах. Он является неотъемлемой частью системы электроснабжения, так как позволяет точно измерять и учитывать потребляемую энергию, по которой рассчитывается соответствующая плата. Электрический счётчик используется для контроля и определения объема электроэнергии, и является основным инструментом для тарификации и учета потребляемой электроэнергии. |
| 5 | Каким образом осуществляется распределение электроэнергии в системе электроснабжения? | Распределение электроэнергии в системе электроснабжения осуществляется с помощью электрической сети, которая включает в себя высоковольтные, средневольтные и низковольтные линии передачи электроэнергии, трансформаторные подстанции и распределительные устройства. Энергия передается от генерирующих источников к конечным потребителям через сеть, преобразуясь в уровни напряжения для обеспечения соответствия требованиям каждого пользователя. |
| 6 | Как происходит передача электроэнергии от подстанции к потребителю? | Передача электроэнергии от подстанции к потребителю осуществляется через сеть электрических проводов и кабелей, которые подключены к подстанции и доставляют энергию к конечным потребителям. На подстанции напряжение электроэнергии преобразуется и регулируется, а затем по сети передается к потребителям, где используется для питания различных устройств и систем. |
| 7 | Каково значение фазы электроэнергии и как она контролируется в электроснабжении? | Значение фазы электроэнергии в электроснабжении определяет, в какой момент времени синусоидальный сигнал достигает своей максимальной амплитуды. Контроль фазы в электроснабжении производится с помощью специальных приборов и систем, таких как фазовращатели и фазовые контроллеры, которые обеспечивают правильную и синхронизированную фазу между генерирующими и потребляющими узлами системы. Это позволяет управлять потоком электроэнергии, минимизировать потери и обеспечивать бесперебойное функционирование системы электроснабжения. |
| 8 | Какой вид кабелей и проводов обычно используется в электроснабжении электротехнического оборудования? | В электроснабжении электротехнического оборудования обычно используются кабели и провода, которые соответствуют требованиям электробезопасности и пропускной способности. В зависимости от конкретных требований, это могут быть медные или алюминиевые провода, а также низковольтные или средневольтные кабели с определенной изоляцией и сечением, чтобы обеспечить безопасную и эффективную передачу электроэнергии. |
| 9 | Что такое заземление и какую роль оно играет в электроснабжении? | Заземление - это процесс соединения электротехнического оборудования или установки с землей через специальные заземляющие провода или электроды. Роль заземления в электроснабжении заключается в обеспечении безопасности, предотвращении повреждений оборудования и защите от электрических ударов путем отвода излишнего электричества в землю. Заземление также помогает в обнаружении и устранении неисправностей в электрооборудовании, предотвращая возникновение опасных условий и сохраняя надежность работы системы электроснабжения. |
| 10 | Каким образом осуществляется защита от короткого замыкания в электроснабжении? | Защита от короткого замыкания в электроснабжении осуществляется с помощью установки защитных устройств, таких как автоматические выключатели, предохранители и реле защиты. Эти устройства реагируют на повышенные токи или нештатные условия, вызванные коротким замыканием, и отключают электроустановку, прерывая электрическую цепь, чтобы предотвратить повреждение оборудования, пожар или другие негативные последствия. |
| 11 | Какие требования предъявляются к безопасности при монтаже и обслуживании системы электроснабжения? | При монтаже и обслуживании системы электроснабжения предъявляются требования к электробезопасности. Это включает обязательное соблюдение правил и инструкций по безопасности, использование соответствующей защитной электроодежды и средств защиты, проведение регулярных проверок и испытаний оборудования, а также обучение и сертификацию персонала, проводящего работы с электрическими установками. Все эти меры направлены на предотвращение происшествий, электрошоков и обеспечение безопасности как для работников, так и для пользователей системы электроснабжения. |
| 12 | Что такое автоматическое регулирование напряжения в системе электроснабжения и как оно работает? | Автоматическое регулирование напряжения в системе электроснабжения - это процесс поддержания заданного уровня напряжения с помощью специальных устройств, таких как авторегуляторы напряжения и регуляторы трансформаторов. Эти устройства мониторят напряжение в системе и автоматически регулируют его, подключая или отключая компенсационные устройства, чтобы поддерживать стабильность и качество электроэнергии в сети, а также защищать подключенное электротехническое оборудование от нежелательных колебаний или скачков напряжения. |
| 13 | Каким образом осуществляется подключение и отключение электротехнического оборудования от электросети? | Подключение и отключение электротехнического оборудования от электросети осуществляется путем физического соединения или разъединения проводов или кабелей, которые соединяют оборудование с электрической сетью. Это может быть выполнено путем включения или выключения выключателя или вилки в розетку, а также с помощью специальных коммутационных устройств, таких как контакторы или автоматические выключатели, для более сложных систем или больших нагрузок. При подключении и отключении электротехнического оборудования необходимо соблюдать соответствующие нормы и правила электробезопасности. |
| 14 | Каким образом производится контроль и управление энергопотреблением в электроснабжении? | Контроль и управление энергопотреблением в электроснабжении осуществляются с помощью систем учета энергии, таких как счетчики электроэнергии и системы мониторинга. Эти системы позволяют отслеживать и анализировать энергопотребление, определять пики и максимальные нагрузки, а также управлять потреблением с помощью энергосберегающих мероприятий, распределения нагрузки и контроля за энергоэффективностью. В результате осуществляется оптимизация и управление энергопотреблением в системе электроснабжения, что позволяет снизить затраты, повысить эффективность и снизить негативное воздействие на окружающую среду. |
| 15 | Какие требования предъявляются к защите от перенапряжений в системе электроснабжения? | К защите от перенапряжений в системе электроснабжения предъявляются требования по установке специальных защитных устройств, таких как предохранители, разрядники и сургутные защитные устройства, которые могут быстро реагировать на возникновение перенапряжений и отводить их в землю. Также требования к защите от перенапряжений включают проведение регулярной проверки и обслуживания этих устройств, а также обеспечение соответствия нормативным требованиям и стандартам безопасности. |
| 16 | Что такое управление нагрузкой в электроснабжении и как оно реализуется? | Управление нагрузкой в электроснабжении - это процесс контроля и регулирования энергопотребления в системе с целью более эффективного и оптимального использования электроэнергии. Оно реализуется с помощью автоматизированных систем управления, которые мониторят нагрузки, определяют пики и максимальное потребление, а затем регулируют или распределяют загрузку электротехнического оборудования, включая возможность временного отключения некритических нагрузок или использования энергосберегающих технологий. В результате достигается оптимизация нагрузки, снижение затрат и более эффективное использование электроэнергии в системе электроснабжения. |
| 17 | Какой роль у энергетического баланса в системе электроснабжения? | Энергетический баланс в системе электроснабжения играет важную роль в обеспечении стабильности и надежности работы системы. Он отражает соответствие между производством и потреблением электроэнергии, позволяет оптимизировать распределение нагрузки, контролировать потоки энергии и предотвращать перегрузки или дисбаланс в системе, что способствует эффективной и бесперебойной подаче электроэнергии конечным потребителям. |
| 18 | Каким образом осуществляется обнаружение и устранение неисправностей в системе электроснабжения? | Обнаружение и устранение неисправностей в системе электроснабжения осуществляется с помощью систем мониторинга, диагностики и контроля. При возникновении неисправности, таких как сбой в энергосети или отказ оборудования, система обнаруживает это и генерирует соответствующие сигналы или сообщения, а затем специалисты проводят анализ и диагностику, чтобы определить причину неисправности и предпринять меры по ее устранению с минимальным влиянием на нормальное функционирование системы электроснабжения. |
| 19 | Что такое резервирование энергосистемы и какую роль оно играет в электроснабжении? | Резервирование энергосистемы - это процесс создания дублирующих или резервных систем или компонентов, которые готовы вступить в действие в случае отказа основных элементов энергосистемы. Оно играет роль обеспечения надежности и стабильности электроснабжения, поскольку в случае отказа основного оборудования или сети резервные системы и механизмы активируются автоматически, поддерживая поставку электроэнергии критическим потребителям и предотвращая простои и негативные последствия для системы электроснабжения. |
| 20 | Каким образом реализуется контроль качества электроснабжения? | Контроль качества электроснабжения реализуется путем мониторинга различных параметров, включающих напряжение, частоту, гармоники, перепады напряжения и другие показатели. Это осуществляется с помощью специальных анализаторов, регистраторов и систем мониторинга, которые непрерывно измеряют и анализируют данные, исключают нештатные ситуации и обеспечивают соответствие нормативным требованиям к качеству электроэнергии, таким как напряжение в пределах допустимого отклонения, отсутствие скачков и периодического шума, чтобы обеспечить стабильную и надежную работу электротехнического оборудования и удовлетворять потребности конечных потребителей. |
| 21 | Что такое энергосбережение и почему оно важно для системы электроснабжения? | Энергосбережение - это процесс, направленный на рациональное использование энергии с целью снижения потребления и улучшения энергетической эффективности. Оно важно для системы электроснабжения, поскольку позволяет сократить нагрузку на сеть и уровень потребления электроэнергии, что освобождает ресурсы и повышает эффективность работы энергосистемы. Благодаря энергосбережению уменьшается нагрузка на энергетическую инфраструктуру, снижаются затраты на строительство и обслуживание новых электростанций, а также снижается негативное влияние на окружающую среду. |
| 22 | Как производится планирование, контроль и аудит энергопотребления в электроснабжении? | Планирование, контроль и аудит энергопотребления в электроснабжении осуществляются путем систематического анализа и оценки потребления электроэнергии. Это включает разработку стратегий энергопотребления, установку счетчиков электроэнергии для мониторинга, а также правильное сопоставление и проверку энергетических данных. Аудит энергопотребления включает самостоятельную оценку эффективности и определение потенциала для улучшения, а также проведение проверок соответствия действующим нормативным требованиям и стандартам. Это помогает оптимизировать расходы, принимать информированные решения и повысить энергетическую эффективность в системе электроснабжения. |
| 23 | Каким образом осуществляется проверка и тестирование системы электроснабжения? | Проверка и тестирование системы электроснабжения осуществляются путем проведения различных процедур, включающих проверку работы электрических сетей, испытание и настройку защитных устройств, анализ качества электроэнергии, а также контроль и проверку работы резервных и аварийных систем. Это включает проведение измерений, инспекций и обследований, а также подключение тестовых нагрузок для имитации реальных условий работы и проверки работы системы в различных сценариях. В результате проверки и тестирования системы электроснабжения обеспечивается ее надежность, безопасность и соответствие нормативным требованиям. |
| 24 | Что такое аварийное отключение в электроснабжении и какие меры безопасности применяются при нем? | Аварийное отключение в электроснабжении - это преднамеренное и непредвиденное отключение электроэнергии в случае аварийных ситуаций, таких как короткое замыкание, перегрузка или другие непредвиденные обстоятельства, которые могут представлять угрозу для системы или безопасности людей. При аварийном отключении применяются меры безопасности, такие как использование автоматических защитных устройств, предохранителей, реле защиты, а также обучение персонала по процедурам безопасного отключения и восстановления питания. Это помогает предотвратить риски возгорания, повреждения оборудования и электрошока, а также обеспечивает безопасность персонала и пользователей электроустановок. |
| 25 | Каким образом обслуживается и обновляется оборудование в системе электроснабжения? | Обслуживание и обновление оборудования в системе электроснабжения производится путем проведения регулярных технических проверок, предупредительного технического обслуживания и ремонтных работ. Это включает замену старого или изношенного оборудования, модернизацию системы, установку новых компонентов с учетом современных технологий и требований, а также обновление системы контроля и управления. Обновление оборудования позволяет повысить надежность, эффективность и безопасность работы системы электроснабжения и обеспечивает ее соответствие современным стандартам и требованиям. |
| 26 | Что такое электросетевая компания и какие функции она выполняет в электроснабжении? | Электросетевая компания - это организация, занимающаяся эксплуатацией и управлением электроэнергетической сетевой инфраструктуры в системе электроснабжения. Она выполняет такие функции, как обеспечение надежности и стабильности электропоставки, подключение новых потребителей к сети, обслуживание и ремонт сетей и оборудования, контроль качества электроэнергии, управление нагрузкой и контроль энергопотребления, а также развитие и модернизация энергосистемы в соответствии с требованиями и стандартами. |
| 27 | Как происходит выбор и установка трансформаторов в системе электроснабжения? | Выбор и установка трансформаторов в системе электроснабжения происходит на основе технического проектирования, учета требований к мощности, номинальному напряжению и характеристикам сети. Компетентные специалисты определяют необходимый тип, мощность и соответствующие параметры трансформатора, а затем проводят его установку, подключение и испытания для обеспечения эффективной работы и передачи электроэнергии в соответствии с требованиями системы электроснабжения. |
| 28 | Каким образом производится управление и контроль над распределенными источниками энергии в системе электроснабжения? | Управление и контроль над распределенными источниками энергии в системе электроснабжения производится с помощью систем управления, которые мониторят, регулируют и координируют работу этих источников. Системы управления обеспечивают балансировку нагрузки, координацию между различными источниками энергии, оптимизацию использования подключенных генераторов, а также взаимодействие с основной энергосистемой. Контроль осуществляется через мониторинг параметров, таких как производительность, качество и эффективность работы распределенных источников, а также их согласованность с требованиями и стандартами системы электроснабжения. |
| 29 | Что такое управление напряжением и как оно реализуется в электроснабжении? | Управление напряжением - это процесс поддержания стабильного напряжения в системе электроснабжения в заданных пределах. Реализация управления напряжением включает использование автоматических регуляторов напряжения, стабилизаторов, компенсаторов реактивной мощности и других устройств, которые регулируют и поддерживают напряжение на нужном уровне. Это осуществляется путем мониторинга напряжения, выявления отклонений от заданных значений и автоматического управления системой, чтобы поддерживать нормальную работу электротехнического оборудования и гарантировать надежную поставку электроэнергии. |
| 30 | Какой метод проектирования и оптимизации системы электроснабжения используется для повышения энергоэффективности? | Для повышения энергоэффективности системы электроснабжения используется методика проектирования и оптимизации, основанная на применении энергосберегающих технологий и практик. Это включает анализ и выбор энергоэффективного оборудования, оптимизацию распределения нагрузки, использование систем управления энергопотреблением, улучшение изоляции и энергетической эффективности зданий, а также применение возобновляемых источников энергии. Эти методы позволяют сократить потребление энергии, оптимизировать использование ресурсов и снизить негативное воздействие на окружающую среду. |
| 31 | Каким образом производится проверка и обслуживание электрических счетчиков в системе электроснабжения? | Проверка и обслуживание электрических счетчиков в системе электроснабжения производятся путем проведения регулярных технических проверок и поверок, чтобы убедиться в их точности и надежности. Это включает проверку работы счетчика, его калибровку и настройку, а также замену старых счетчиков на новые при необходимости. Специалисты электросетевой компании или специализированной организации обеспечивают проведение этих процедур с соблюдением соответствующих стандартов и нормативов электрической безопасности. |
| 32 | Что такое автоматическое регулирование в системе электроснабжения и как оно работает? | Автоматическое регулирование в системе электроснабжения относится к процессу автоматического контроля и поддержания оптимальных параметров энергосистемы, таких как напряжение, частота или нагрузка. Оно работает путем использования специальных устройств и систем, таких как автоматические регуляторы напряжения или контроллеры нагрузки, которые контролируют эти параметры и автоматически перенастраивают работу системы, чтобы поддерживать их в необходимых пределах. В результате достигается стабильность, надежность и эффективность работы системы электроснабжения. |
| 33 | Каким образом производится выбор и установка генераторов в системе электроснабжения? | Выбор и установка генераторов в системе электроснабжения производится на основе технического проектирования, учета требований по мощности, номинальному напряжению и типу генерации энергии. Специалисты определяют необходимое оборудование, учитывая предпочтения заказчика, и проводят установку, настройку и испытания генераторов, чтобы обеспечить эффективную работу и подачу электроэнергии в соответствии с требованиями системы электроснабжения. |
| 34 | Какие требования предъявляются к защите от перенапряжений в системе электроснабжения? | К защите от перенапряжений в системе электроснабжения предъявляются требования по установке и использованию специальных защитных устройств, таких как ОПН и разрядники. Эти устройства должны надежно и быстро реагировать на повышенные токи или перенапряжения, а также гарантировать отвод излишней энергии в землю или другие нейтрализующие механизмы. Требования также включают проведение регулярной проверки, обслуживания и замены защитных устройств для обеспечения надежной защиты системы электроснабжения от повреждений, пожаров и электрических воздействий. |
| 35 | Что такое энергетический баланс и как он рассчитывается в системе электроснабжения? | Энергетический баланс в системе электроснабжения отражает соответствие между производством и потреблением электроэнергии в заданном временном периоде. Он рассчитывается путем учета всей произведенной электроэнергии и сравнения ее с суммарным потреблением, включая как основные потребители, так и потери в сети. Такой расчет позволяет оценить энергетическую эффективность системы, определить нагрузку и предсказать потребность в энергии для обеспечения стабильности и надежности работы системы электроснабжения. |
| 36 | Как производится мониторинг и анализ энергопотребления в системе электроснабжения? | Мониторинг и анализ энергопотребления в системе электроснабжения производятся с помощью систем учета энергии, таких как счетчики электроэнергии и системы мониторинга. Эти системы непрерывно измеряют потребление энергии на различных уровнях - от общей сети до отдельных потребителей, а также собирают данные, которые могут быть анализированы для выявления паттернов потребления, определения энергозатратных участков и обнаружения возможностей для энергосбережения. Результаты мониторинга и анализа помогают оптимизировать энергопотребление, контролировать расходы и принимать информированные решения для повышения энергетической эффективности системы электроснабжения. |
| 37 | Какие требования предъявляются к электроснабжению в коммерческих объектах? | К электроснабжению в коммерческих объектах предъявляются требования относительно надежности, стабильности, качества энергии и эффективности использования ресурсов. Такие объекты, как офисы, магазины, рестораны и другие коммерческие учреждения, обычно требуют постоянного электропитания с минимальными простоями, стабильности напряжения в заданных пределах и отсутствия скачков или искажений в электрической сети. Дополнительно, важна эффективность использования энергоресурсов и соответствие требованиям энергетической эффективности и экологической устойчивости. |
| 38 | Что такое переключение на резервное питание и как оно осуществляется в системе электроснабжения? | Переключение на резервное питание - процесс автоматического перехода с основного источника питания на резервный или аварийный источник электроэнергии. В системе электроснабжения это осуществляется с помощью специальных устройств, таких как автоматические переключатели или системы управления, которые обнаруживают отказ основного питания и автоматически отключают его, переключая нагрузку на резервный источник. Это обеспечивает непрерывную работу критически важных систем и оборудования, минимизирует простои и снижает риск непредвиденных событий в случае отказа основного питания. |
| 39 | Как производится выбор и установка автоматических выключателей в системе электроснабжения? | Выбор и установка автоматических выключателей в системе электроснабжения производятся на основе анализа требуемой нагрузки, номинального напряжения и типа автоматического выключателя. Компетентные специалисты выбирают соответствующий тип выключателя, учитывая требования безопасности и электробезопасности, а затем проводят его установку, подключение и настройку, чтобы обеспечить надежную и безопасную работу системы электроснабжения. |
| 40 | Какой метод обнаружения неисправностей используется в системе электроснабжения? | В системе электроснабжения используется метод обнаружения неисправностей, основанный на системах мониторинга и диагностики. Это включает использование сенсоров, автоматических систем контроля, анализаторов электрических параметров и программного обеспечения для непрерывного наблюдения и анализа работы системы. Эти методы позволяют раннее обнаружение отклонений, таких как короткое замыкание, перенапряжение или другие неисправности, что позволяет принять меры по устранению проблемы и предотвратить возможные аварийные ситуации в системе электроснабжения. |
| 41 | Что такое щитовая установка и какую роль она выполняет в системе электроснабжения? | Щитовая установка - это сборная конструкция, представляющая собой систему электрических щитов и оборудования, которая служит для защиты и распределения электроэнергии в системе электроснабжения. Она играет важную роль в системе, обеспечивая безопасное и надежное распределение электроэнергии на различные потребители, а также обеспечивая защиту от короткого замыкания, перегрузки и других сбоев. Щитовая установка также позволяет контролировать и управлять энергопотреблением, обеспечивая эффективное управление системой электроснабжения. |
| 42 | Каким образом производится контроль и регулирование мощности в системе электроснабжения? | Контроль и регулирование мощности в системе электроснабжения производится путем применения методов и устройств, таких как регуляторы мощности и компенсаторы реактивной мощности. Устройства управления мощностью контролируют потребляемую и поставляемую мощность, а также устанавливают оптимальные значения мощности, чтобы обеспечить энергетический баланс в системе, предотвратить перегрузки и снизить потери электроэнергии. Это также позволяет управлять разделением электроэнергии между различными потребителями, оптимизировать распределение нагрузки и улучшить энергетическую эффективность системы электроснабжения. |
| 43 | Какие требования предъявляются к электроснабжению в общественных зданиях? | К электроснабжению в общественных зданиях предъявляются требования, включающие надежность энергоснабжения, безопасность, стабильность напряжения, отсутствие перебоев, а также соответствие энергетической эффективности и экологическим стандартам. Дополнительно, требуется обеспечить достаточную мощность и электрическую емкость для поддержания нормальной работы систем освещения, вентиляции, кондиционирования воздуха, лифтов, систем безопасности и других необходимых функций в зданиях общественного назначения. |
| 44 | Что такое управление напряжением и как оно реализуется в системе электроснабжения? | Управление напряжением в системе электроснабжения - это процесс поддержания стабильного напряжения на заданном уровне. Оно реализуется с помощью автоматических регуляторов напряжения, которые контролируют напряжение и автоматически регулируют его, подключая или отключая компенсационные устройства, чтобы поддерживать стабильное напряжение в пределах допустимых значений. Регулирование напряжения осуществляется путем мониторинга напряжения, выявления отклонений и автоматической корректировкой в работе системы электроснабжения, чтобы обеспечить стабильность и качество электроэнергии в сети и защитить подключенное электротехническое оборудование от нежелательных колебаний или скачков напряжения. |
| 45 | Как производится планирование и контроль расхода электроэнергии в системе электроснабжения? | Планирование и контроль расхода электроэнергии в системе электроснабжения производятся с помощью системы учета энергии, включающей установку счетчиков электроэнергии, и программ для мониторинга и анализа потребления. Это позволяет отслеживать и управлять расходом электроэнергии, оптимизировать нагрузку, выявлять энергоэффективные меры и контролировать затраты, для обеспечения эффективного и экономичного использования ресурсов в системе электроснабжения. |

Дисциплина «Ремонт и наладка устройств электроснабжения»

- Разъединитель это

А) аппарат для создания видимого разрыва электрической цепи

Б) аппарат для отключения больших токов

В) аппарат для отключения электрической цепи под нагрузкой

Г) аппарат для отключения перенапряжений

Д) аппарат для отключения токов перегрузки

- Измерительные трансформаторы тока предназначены

А) для измерения электрических величин

Б) питания устройств собственных нужд

В) питания выпрямительных устройств

Г) измерения сопротивления проводов и кабелей

Д) создания заземления

- Токоограничивающие реакторы предназначены для

А) ограничения токов КЗ

Б) ограничения уравнительных токов

В) ограничения токов нагрузки

Г) ограничения токов включения нагрузки

- Режим изолированной нейтрали применяется при напряжениях:

А) 3; 6; 10; 20; 35 кВ

Б) 6; 10; 20; 35, 110 кВ

В) 0,69; 10; 20; 35 кВ

Г) 6; 10; 20; 35, 110, 150 кВ

- Достоинство изолированной нейтрали

А) низкие токи ОЗЗ

Б) низкие токи междуфазных КЗ

В) низкие токи двухфазных КЗ на землю

Г) низкие токи трехфазных КЗ

- Выберите один вариант ответа. Ремонт оборудования - это:

А) самостоятельная операция ТО, при которой проверяют состояние оборудования, дефекты, нарушения ПТБ;

Б) восстановление его исправности или работоспособности и обеспечение нормативного ресурса;

В) операция, которая производится, с целью выявления скрытых дефектов и контроля за эксплуатационной надежностью и безопасностью обслуживания;

Г) трехкратное включение и отключение собранного оборудования.

- Выберите один вариант ответа. Плановые ремонты подразделяются на:

А) текущие;

Б) капитальные;

В) внеочередные;

Г) все выше перечисленные.

- Выберите один вариант ответа. Внеочередной ремонт оборудования:

А) выполняется при выработке оборудованием коммутационного и механического ресурса, нормируется нормативно-технической документацией;

Б) проводится согласно требованиям нормативно-технической документации независимо от состояния оборудования;

В) ремонт, при котором предупреждают чрезмерный износ наиболее ответственных деталей и узлов электрооборудования;

Г) самостоятельная операция ТО, при которой проверяют состояние оборудования, дефекты, нарушения ПТБ.

- Выберите один вариант ответа. Эксплуатационный отказ-это:

А) отказ, возникший по причине, связанной с несовершенством или нарушением установленных правил и (или) норм проектирования и конструирования;

Б) отказ, возникший по причине, связанной с несовершенством или нарушением установленного процесса изготовления или ремонта, выполняемого на ремонтном предприятии;

В) отказ, возникший по причине, связанной с нарушением установленных правил и (или) условий эксплуатации;

Г) отказ, обусловленный естественным процессом старения, изнашивания, коррозии и усталости при соблюдении всех установленных правил и (или) норм проектирования, изготовления и эксплуатации.

- Выберите один вариант ответа. По характеру устранения отказы делятся на:

А) систематические и случайные;

Б) внезапные и постепенные;

В) устойчивые и перемежающиеся (возникающие/исчезающие);

Г) полные и частичные.

- Выберите один вариант ответа. Основные повреждения силовых трансформаторов падают на:

А) обмотки;

Б) отводы и вводы;

В) переключающие устройства;

Г) все выше перечисленное.

- Выберите один вариант ответа. При среднем ремонте силового трансформатора:

А) предупреждают опасность чрезмерного износа наиболее ответственных деталей или сборочных единиц электрооборудования;

Б) восстанавливают или заменяют отдельные базисные части и детали, связано с частичной или полной разборкой;

В) проводят чистку и проверку состояния оборудования;

Г) все выше перечисленное.

- Выберите один вариант ответа. Для испытания на электрическую прочность масла отбирают пробу:

А) 0,5 литра;

Б) не менее 1 литра;

В) не менее 2 литров;

Г) не менее 3 литров.

- Выберите один вариант ответа. Процесс абсорбции это:

А) поглощение компонента вещества поверхностью твердого поглотителя;

Б) поглощение газа жидкостью, реже твердым веществом;

В) переход вещества из жидкого состояния в твердую фазу;

Г) удаление влаги из материала.

- Выберите один вариант ответа. Текущий ремонт оборудования:

А) самостоятельная операция ТО, при которой проверяют состояние оборудования, дефекты, нарушения ПТБ;

Б) Обеспечивает поддержание оборудования в работоспособном состоянии до очередного планового ремонта путем чистки, проверки, замены и наладки;

В) операция, которая производится, с целью выявления скрытых дефектов и контроля за эксплуатационной надежностью и безопасностью обслуживания;

Г) трехкратное включение и отключение собранного оборудования.

- Выберите один вариант ответа. Согласно ППР электрооборудования ремонт бывает:

А) текущим;

Б) средним;

В) капитальным;

Г) все выше перечисленные.

- Выберите один вариант ответа. Производственный отказ-это:

А) отказ, возникший по причине, связанной с несовершенством или нарушением установленных правил и (или) норм проектирования и конструирования;

Б) отказ, возникший по причине, связанной с несовершенством или нарушением установленного процесса изготовления или ремонта, выполняемого на ремонтном предприятии;

В) отказ, возникший по причине, связанной с нарушением установленных правил и (или) условий эксплуатации;

Г) отказ, обусловленный естественным процессом старения, изнашивания, коррозии и усталости при соблюдении всех установленных правил и (или) норм проектирования, изготовления и эксплуатации.

- Выберите один вариант ответа. Показателями для вывода трансформатора в капитальный ремонт являются:

А) наличие постороннего неравномерного шума и потрескивания внутри трансформатора;

Б) загрязнения газового реле;

В) ослабление болтовых креплений заземления;

Г) аварийное повреждение обмоток, из-за нарушения электродинамической стойкости.

- Выберите один вариант ответа. Внеочередные осмотры понизительных, преобразовательных, ТСН производят при:

А) резком понижении температуры;

Б) отключении их от действия газовой защиты;

В) отключении их от действия дифференциальной защиты;
Г) все выше перечисленные.

- Выберите один вариант ответа. Местные нагревы стали магнитопровода возникают в результате:

А) разрушения или износа изоляции стяжных шпилек;

Б) повреждения межлистовой изоляции;

В) повреждения электрического контакта;

Г) все выше перечисленное.

- Выберите один вариант ответа. Перемотку и установку новой обмотки силового трансформатора относят к ремонту:

А) текущему;

Б) среднему;

В) капитальному;

Г) все выше перечисленное.

- Выберите один вариант ответа. Для полного анализа масла отбирают пробу:

А) 0,5 литра;

Б) не менее 1 литра;

В) не менее 2 литров;

Г) не менее 3 литров.

- Выберите один вариант ответа. Процесс адсорбции это:

А) поглощение компонента вещества поверхностью твердого поглотителя;

Б) поглощение газа жидкостью, реже твердым веществом;

В) переход вещества из жидкого состояния в твердую фазу;

Г) удаление влаги из материала.

- Выберите один вариант ответа. Какие неисправности трансформаторов могут привести к термическому разрушению масла и бумажной изоляции:

А) дугообразование, или большие разрушающие ток

Б) легкое искрение, или небольшие разряды.

В) общий перегрев из-за недостаточного охлаждения или постоянной перегрузки

Г) все выше перечисленные.

- Выберите один вариант ответа. Капитальный ремонт оборудования:

А) выполняется с целью восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования;

Б) Обеспечивает поддержание оборудования в работоспособном состоянии до очередного планового ремонта путем чистки, проверки, замены и наладки;

В) операция, которая производится, с целью выявления скрытых дефектов и контроля за эксплуатационной надежностью и безопасностью обслуживания;

Г) трехкратное включение и отключение собранного оборудования.

- Выберите один вариант ответа. Согласно ППР электрооборудования ремонт бывает:

А) текущим;

Б) средним;

В) капитальным;

Г) все выше перечисленные.

- Выберите один вариант ответа. Отремонтированное оборудование проверяют в работе под нагрузкой согласно заводской инструкции:

А) в течение 6 ч;

Б) в течении 12 ч;

В) не менее 24 ч.;

Г) не менее 48 ч.

- Выберите один вариант ответа. Конструктивный отказ-это:

А) отказ, возникший по причине, связанной с несовершенством или нарушением установленных правил и (или) норм проектирования и конструирования;

Б) отказ, возникший по причине, связанной с несовершенством или нарушением установленного процесса изготовления или ремонта, выполняемого на ремонтном предприятии;

В) отказ, возникший по причине, связанной с нарушением установленных правил и (или) условий эксплуатации;

Г) отказ, обусловленный естественным процессом старения, изнашивания, коррозии и усталости при соблюдении всех установленных правил и (или) норм проектирования, изготовления и эксплуатации.

- Выберите один вариант ответа. Повреждение-это:

А) событие, заключающееся в нарушении исправности ТС или ее составных частей из-за влияния внешних условий;

Б) естественный процесс старения, изнашивания, коррозии и усталости при соблюдении всех установленных правил и (или) норм изготовления и эксплуатации;

В) отказ, возникший по причине, связанной с нарушением установленных правил и (или) условий эксплуатации;

Г) случайное событие, заключающееся в нарушении работоспособности ТС под влиянием ряда случайных факторов.

- Выберите один вариант ответа. По дальнейшему использованию отказы делятся на:

А) систематические и случайные;

Б) внезапные и постепенные;

В) устойчивые и перемежающиеся (возникающие/исчезающие);

Г) полные и частичные.

- Какова длина допустимого скола ребра по окружности изолятора, который можно оставлять в работе?

- Допустимы ли продольные трещины фарфоровых изоляторов разъединителей?

- Как называется изменение цвета металла, свидетельствующее о сильном его нагреве?

- Каково может максимальное смещение осей контактов в середине между колонками разъединителя наружной установки?

- Какой угол поворота главных ножей разъединителя горизонтальноповоротного типа должен быть обеспечен при отключении?

- Какова глубина допустимого скола ребра по окружности изолятора, который можно оставлять в работе?

- Допустимы ли радиальные трещины фарфоровых изоляторов разъединителей?

- Какая конструкция служит для обеспечения наиболее плотного соприкосновения главных контактов разъединителя наружной установки?

- Как отрегулировать соосность контактов разъединителя по высоте?

- Какой угол поворота главных ножей разъединителя вертикально-рубящего типа должен быть обеспечен при отключении?

- Приведите назначение разрядников.

- В конструкции какого из устройств (разрядник или ОПН) применяются варисторы на основе окиси цинка?

- В конструкции какого из устройств (разрядник или ОПН) применяются искровые промежутки?

- Имеют ли разрядники или ОПН рабочее заземление?

- Расшифруйте буквенно-цифровое обозначение РВПК-3,3

- Приведите назначение ОПН.

- В конструкции какого из устройств (разрядник или ОПН) применяются вилитовые диски?

- В конструкции какого из устройств (разрядник или ОПН) отсутствуют искровые промежутки?

- В конструкции какого типа разрядника или ОПН имеется дугогасительная камера?

- Расшифруйте буквенно-цифровое обозначение ОПН-П1-110

- От какого источника питается аварийное освещение тяговой подстанции?

- Что представляет собой электролит?

- Назначение аккумуляторной батареи.

- Как называется прибор для замера плотности электролита?

- Как определить, какая жидкость находится в сосудах в отдельном помещении перед входом в аккумуляторную?

- От какого источника питаются держащие катушки быстродействующих выключателей ?

- Что представляет собой дистиллированная вода?

- Какой прибор служит для измерения напряжения на каждой банке аккумуляторной батареи?

- Какая жидкость залита в элементы аккумуляторной батареи?

- Зачем бутыли с кислотой устанавливают на полу в корзинах?

- Значение и задачи ремонтной службы предприятия

- Определение структуры ремонтного цикла

- Приведите структуру ремонтного цикла оборудования.

- Приведите назначение, задачи ремонтной службы предприятия.

- Дайте определение системы планово-предупредительного ремонта электрооборудования. Каково назначение этой системы?

- Система планово-предупредительного ремонта трансформаторного оборудования.

- Приведите структуру управления хозяйством электроснабжения потребителей.

- Методы расчета численности ремонтного персонала.

- Приведите эффективную методику расчета численности ремонтного персонала.

- Приведите порядок расчета заработной платы различных категорий работников дистанции электроснабжения.

- Фонд оплаты труда ремонтных рабочих

- Порядок расчета фонда оплаты труда ремонтных рабочих.

- Затраты на обслуживание и ремонт электрооборудования

- Порядок определения затрат на обслуживание и ремонт электрооборудования

- Определение трудоёмкости ремонтов, осмотров и обслуживания электрооборудования

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какова длина допустимого скола ребра по окружности изолятора, который можно оставлять в работе? | Длина допустимого скола ребра изолятора может составлять до 1 см. |
| 2 | Допустимы ли продольные трещины фарфоровых изоляторов разъединителей? | Да, продольные трещины на фарфоровых изоляторах разъединителей допустимы, если они не влияют на их изоляционные свойства и не приводят к короткому замыканию. |
| 3 | Как называется изменение цвета металла, свидетельствующее о сильном его нагреве? | Изменение цвета металла, свидетельствующее о его сильном нагреве, называется побежалостью. |
| 4 | Каково может максимальное смещение осей контактов в середине между колонками разъединителя наружной установки? | Максимальное смещение осей контактов в разъединителе наружной установки должно быть не более 5 мм. |
| 5 | Какой угол поворота главных ножей разъединителя горизонтальноповоротного типа должен быть обеспечен при отключении? | Угол поворота главных ножей горизонтальноповоротного разъединителя должен быть не менее 90 градусов. |
| 6 | Какова глубина допустимого скола ребра по окружности изолятора, который можно оставлять в работе? | Глубина допустимого скола ребра изолятора может составлять до 0,5 мм. |
| 7 | Допустимы ли радиальные трещины фарфоровых изоляторов разъединителей? | Радиальные трещины на фарфоровых изоляторах разъединителей недопустимы, так как они могут привести к короткому замыканию и выходу из строя оборудования. |
| 8 | Какая конструкция служит для обеспечения наиболее плотного соприкосновения главных контактов разъединителя наружной установки? | Конструкция, обеспечивающая наиболее плотное соприкосновение главных контактов разъединителя, называется контактной системой. |
| 9 | Как отрегулировать соосность контактов разъединителя по высоте? | Соосность контактов разъединителя по высоте регулируется с помощью специальных регулировочных винтов или шайб. |
| 10 | Какой угол поворота главных ножей разъединителя вертикально-рубящего типа должен быть обеспечен при отключении? | Угол поворота главных ножей вертикально-рубящего разъединителя должен составлять 70-75 градусов. |
| 11 | Приведите назначение разрядников. | Разрядники предназначены для защиты электроустановок и оборудования от перенапряжений и избыточных токов, которые могут возникать в результате различных электрических и электромагнитных процессов. |
| 12 | В конструкции какого из устройств (разрядник или ОПН) применяются варисторы на основе окиси цинка? | Варисторы на основе окиси цинка используются в ограничителях перенапряжений (ОПН). Варистор представляет собой нелинейный элемент электрической цепи, сопротивление которого зависит от приложенного напряжения. В ОПН варистор используется для ограничения амплитуды перенапряжения путем быстрого изменения своего сопротивления. |
| 13 | В конструкции какого из устройств (разрядник или ОПН) применяются искровые промежутки? | Разрядник содержит искровой промежуток, который служит для быстрого прерывания электрической дуги, возникающей при срабатывании разрядника. Искровой промежуток представляет собой воздушный зазор между двумя электродами, через который может проходить электрический ток. При превышении напряжения на искровом промежутке происходит пробой этого промежутка и искра, которая прерывает электрическую дугу. |
| 14 | Имеют ли разрядники или ОПН рабочее заземление? | Оба устройства, разрядники и ОПН, должны быть заземлены для обеспечения безопасности персонала и защиты оборудования от перенапряжения. |
| 15 | Расшифруйте буквенно-цифровое обозначение РВПК-3,3 | Буквенно-цифровое обозначение “РВПК-3,3” расшифровывается как “разрядник вилитовый, постоянного тока, с максимальным напряжением пробоя 3.3 кВ”. |
| 16 | Приведите назначение ОПН. | Ограничители перенапряжений ОПН предназначены для защиты электрического оборудования от перенапряжений. Они используются для ограничения амплитуды перенапряжений путем быстрого изменения сопротивления варистора, который является основным элементом ограничителя перенапряжений. |
| 17 | В конструкции какого из устройств (разрядник или ОПН) применяются вилитовые диски? | Вилитовые диски применяются в конструкции вилитовых разрядников, но не используются в ограничителях перенапряжений. Вилит - это материал, который используется для изготовления искровых промежутков в разрядниках для прерывания электрической дуги. |
| 18 | В конструкции какого из устройств (разрядник или ОПН) отсутствуют искровые промежутки? | Отсутствие искровых промежутков характерно для ограничителей перенапряжений, так как их работа основана на быстром изменении сопротивления варистора. |
| 19 | В конструкции какого типа разрядника или ОПН имеется дугогасительная камера? | Дугогасительные камеры используются в разрядниках, но не в ограничителях перенапряжений. Разрядники содержат искровые промежутки и дугогасительные камеры для прерывания электрической дуги при срабатывании устройства. |
| 20 | Расшифруйте буквенно-цифровое обозначение ОПН-П1-110 | ОПН-П1-110 означает ограничитель перенапряжений типа ОПН-П на максимальное напряжение 110 кВ. |
| 21 | От какого источника питается аварийное освещение тяговой подстанции? | Аварийное освещение тяговой подстанции обычно питается от независимого источника питания, такого как дизель-генераторная установка или аккумуляторная батарея. |
| 22 | Что представляет собой электролит? | Электролит представляет собой проводящий раствор, обычно состоящий из кислоты и воды, который используется в аккумуляторах для разделения анода и катода и обеспечения ионного обмена между ними. |
| 23 | Назначение аккумуляторной батареи. | Аккумуляторная батарея предназначена для накопления электрической энергии и ее последующего использования для питания различных устройств и систем. |
| 24 | Как называется прибор для замера плотности электролита? | Прибор для замера плотности электролита называется ареометром. |
| 25 | Как определить, какая жидкость находится в сосудах в отдельном помещении перед входом в аккумуляторную? | Чтобы определить, какая жидкость находится в сосудах, необходимо проверить маркировку на сосудах или обратиться к документации на оборудование в помещении. Если маркировка отсутствует или документация недоступна, то входить в помещение без соответствующей подготовки и средств защиты опасно. |
| 26 | От какого источника питаются держащие катушки быстродействующих выключателей ? | Держащие катушки быстродействующих выключателей обычно питаются от того же источника, что и главные контакты выключателя. |
| 27 | Что представляет собой дистиллированная вода? | Дистиллированная вода - это вода, очищенная от примесей, таких как соли, металлы и органические вещества. Она используется в качестве электролита в аккумуляторах и других электронных устройствах. |
| 28 | Какой прибор служит для измерения напряжения на каждой банке аккумуляторной батареи? | Прибор для измерения напряжения на банках аккумуляторной батареи называется вольтметром. |
| 29 | Какая жидкость залита в элементы аккумуляторной батареи? | Жидкость, заливаемая в элементы аккумуляторной батареи, называется электролитом. Это обычно раствор серной кислоты в воде. |
| 30 | Зачем бутыли с кислотой устанавливают на полу в корзинах? | Бутыли с кислотой устанавливаются на полу в корзинах для того, чтобы предотвратить их опрокидывание и разлив кислоты. Корзины также помогают защитить пол от возможных повреждений в случае разлива кислоты. |
| 31 | Значение и задачи ремонтной службы предприятия | Задачи ремонтной службы включают поддержание работоспособности оборудования, обеспечение его безопасной эксплуатации, предотвращение простоев и снижение затрат на ремонт. |
| 32 | Определение структуры ремонтного цикла | Структура ремонтного цикла определяется исходя из типа оборудования, его загрузки и условий эксплуатации. Включает в себя периодичность и объем плановых ремонтов, а также сроки и объем профилактических и внеплановых ремонтов. |
| 33 | Приведите структуру ремонтного цикла оборудования. | Структура ремонтного цикла может включать следующие этапы: - профилактический осмотр и проверка оборудования; - текущий ремонт (замена или ремонт отдельных элементов, регулировка); - средний ремонт (более глубокий ремонт, включающий замену или капитальный ремонт отдельных узлов и агрегатов); - капитальный ремонт (полная разборка оборудования, замена или капитальный ремонт всех изношенных деталей и узлов, проверка и настройка всех параметров). |
| 34 | Приведите назначение, задачи ремонтной службы предприятия. | Назначение ремонтной службы - обеспечение работоспособности оборудования и его безопасной эксплуатации. Задачи включают планирование и проведение ремонтов, контроль качества работ, обеспечение наличия запасных частей и материалов, обучение персонала и т.д. |
| 35 | Дайте определение системы планово-предупредительного ремонта электрооборудования. Каково назначение этой системы? | Система планово-предупредительного ремонта (ППР) электрооборудования предназначена для планирования и проведения ремонтов с целью предотвращения аварий и обеспечения надежной работы оборудования. Назначение этой системы - поддержание оборудования в рабочем состоянии с минимальными затратами на ремонт и простои. |
| 36 | Система планово-предупредительного ремонта трансформаторного оборудования. | Планово-предупредительная система обслуживания и ремонта трансформаторного оборудования включает в себя проведение профилактических осмотров, проверок, текущих и капитальных ремонтов в соответствии с установленными графиками и нормативами. Это позволяет предотвратить аварии и обеспечить надежную работу трансформаторов с минимальными затратами. |
| 37 | Приведите структуру управления хозяйством электроснабжения потребителей. | Управление хозяйством электроснабжения потребителей обычно включает в себя следующие уровни: - руководство предприятия (директор, главный инженер); - служба главного энергетика (технический отдел, ремонтная служба, служба эксплуатации); - производственные подразделения (цеха, участки, бригады). |
| 38 | Методы расчета численности ремонтного персонала. | Для расчета численности ремонтного персонала используются различные методы, включая метод трудоемкости, метод норм обслуживания, метод экспертных оценок и статистические методы. |
| 39 | Приведите эффективную методику расчета численности ремонтного персонала. | Эффективная методика расчета численности ремонтного персонала должна учитывать множество факторов, таких как тип и количество оборудования, степень его износа, условия эксплуатации, квалификация персонала и т. д. Одним из наиболее точных методов является метод трудоемкости, который основан на расчете трудоемкости ремонтных работ и определении необходимого количества рабочих. |
| 40 | Приведите порядок расчета заработной платы различных категорий работников дистанции электроснабжения. | Заработную плату различных категорий работников рассчитывают исходя из тарифных ставок, окладов, премий, компенсаций и других выплат, предусмотренных трудовым законодательством и коллективным договором. |
| 41 | Фонд оплаты труда ремонтных рабочих | Фонд оплаты труда ремонтных рабочих – это сумма денежных средств, которую предприятие выделяет на оплату труда ремонтных рабочих. Он рассчитывается исходя из количества рабочих, их квалификации, ставок оплаты труда и прочих факторов. |
| 42 | Порядок расчета фонда оплаты труда ремонтных рабочих. | Для расчета фонда оплаты труда необходимо знать количество ремонтных рабочих, их ставки оплаты труда и продолжительность рабочего времени. Также учитываются премии, компенсации, отпускные и другие выплаты. |
| 43 | Затраты на обслуживание и ремонт электрооборудования | Затраты на обслуживание и ремонт электрооборудования включают в себя стоимость материалов, запчастей, инструмента, оплату труда ремонтного персонала, амортизацию оборудования и прочие расходы. |
| 44 | Порядок определения затрат на обслуживание и ремонт электрооборудования | Для определения затрат на обслуживание и ремонт необходимо составить смету расходов, в которой учесть все необходимые затраты. Также необходимо учесть возможные непредвиденные расходы. |
| 45 | Определение трудоёмкости ремонтов, осмотров и обслуживания электрооборудования | Трудоемкость ремонтов, осмотров и обслуживания электрооборудования определяется исходя из норм времени на выполнение работ, количества рабочих и продолжительности рабочего времени. |

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Критерии оценивания сформированности компетенции (части компетенции) |
| --- | --- |
| ПК 3.2 Находить и устранять повреждения оборудования | выполнение 70% и более оценочных средств по определению уровня достижения результатов обучения по дисциплине |