ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

# ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

# сформированности компетенции ПК 2.4 «Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения»

Разработан в соответствии с ФГОС 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

квалификация техник

Чебоксары 2021

Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции

# ПК 2.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения

Компетенция формируется дисциплинами:

| Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 4 и 5 семестр |
| --- | --- |
| Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения | 4 и 5 семестр |

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции

Дисциплина «Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения»

- Показатель качества электроэнергии, появляющийся при наличии в трехфазной электрической сети напряжений обратной и нулевой последовательностей, значительно меньших по величине соответствующих составляющих напряжения прямой (основной) последовательности

А - отклонение напряжений

Б - колебания напряжений

В - не симметрия напряжений

Г - не синусоидальность напряжений

- Сечение, при котором приведённые затраты на линию являются наименьшими

А - приведённая площадь сечения

Б - оптимальная площадь сечения

В - минимальная площадь сечения

Г - экономическая площадь сечения

- Контактная подвеска, где провод свободно свисает между точками его подвеса на опорах

А - одинарная

Б - подвесная

В - простая

Г – цепная

- Подвеска, в которой контактный провод подвешивают на струнах непосредственно к несущему тросу:

А - одинарная

Б - двойная

В - подвесная

Г – простая

- Устройство для создания зигзагов контактного провода у опор

А - ограничитель

Б - разъединитель

В - консоль

Г – фиксатор

- Цепная подвеска, где несущий трос расположен точно над контактным проводом

А - полукосая

Б - косая

В - вертикальная

Г – горизонтальная

- Цепная подвеска, где натяжение всех проводов не регулируется

А - некомпенсированная

Б - полукомпенсированная

В - компенсированная

Г – ромбовидная

- В маркировке МФ-100 цифра означает

А - электрическое сопротивление провода

Б - номинальная площадь сечения

В - временное сопротивление при растяжении

Г - масса провода

- Изоляторы, применяющиеся в тех местах, где затруднена их дефектировка

А - стеклянные

Б - фарфоровые тарельчатые

В - фарфоровые стержневые

Г – полимерные

- Опоры, только поддерживающие контактную подвеску

А - промежуточные

Б - фиксирующие

В - анкерные

Г – фидерные

- Поддерживающее устройство для закрепления несущих тросов цепных подвесок

А – кронштейн

Б - консоль

В - фиксатор

Г – траверса

- Устройства для надёжного эластичного крепления контактных проводов к несущему тросу

А - зажимы

Б - струны

В - скобы

Г – болты

- Максимальная длина анкерного участка

А - 1500 м

Б - 1600 м

В - 1700 м

Г - 1750 м

- Конструктивная высота цепной подвески в точке подвеса должна быть

А - 1,7 м

Б - 1,8 м

В - 1,9 м

Г - 2 м

- Высота подвешивания контактного провода на перегонах и станциях должна быть не менее

А - 5550 мм

Б - 5675 мм

В - 5750 мм

Г - 6000 мм

- Высота подвешивания контактного провода на переездах должна быть не менее

А - 5550 мм

Б - 5675 мм

В - 5750 мм

Г - 6000 мм

- В исключительных случаях высота подвешивания контактного провода при переменном токе допускается

А - 5550 мм

Б - 5675 мм

В - 5750 мм

Г - 6000 мм

- В исключительных случаях высота подвешивания контактного провода при постоянном токе допускается

А - 5550 мм

Б - 5675 мм

В - 5750 мм

Г - 6000 мм

- Высота подвешивания контактного провода не должна превышать

А - 5550 мм

Б - 5750 мм

В - 6000 мм

Г - 6800 мм

- Расстояние между ограничительной накладкой воздушной стрелки и контактным проводом должно составлять

А - 11÷13 мм

Б - 13÷15 мм

В - 11÷15 мм

Г - 15÷17 мм

- Допустимое расстояние от работника до элементов, находящихся под напряжением

А - не менее 0, 4 м

Б - не менее 0, 5 м

В - не менее 0, 8 м

Г - не менее 2 м

- Допустимое расстояние до электроопасных элементов при выполнении работ вдали от частей, находящихся под напряжением

А - не менее 0, 4 м

Б - не менее 0, 5 м

В - не менее 0, 8 м

Г - не менее 2 м

- При выполнении работ под напряжением изолирующие вышки

А - основное средство защиты

Б - дополнительное средство защиты

В - основная мера

Г - специальная мера

- Устройства, обеспечивающие натяжение контактных проводов

А – вытягивающие

Б - натягивающие

В - подтягивающие

Г – компенсирующие

- Проверку отсутствия напряжения на контактной сети производят

А - заземляющей штангой

Б - измерительной штангой

В - изолирующей штангой

Г - указателем напряжения

- Квалификационная группа для исполнителя работ вблизи частей, находящихся под напряжением

А - II

Б - III

В - IV

Г – V

- Квалификационная группа для производителя работ вблизи частей, находящихся под напряжением

А - II

Б - III

В - IV

Г – V

- Изоляторы, подвергающиеся перед установкой электрическим испытаниям

А - стеклянные

Б - полимерные

В - фарфоровые тарельчатые

Г - стержневые фарфоровые

- Длина ограничительной накладки воздушной стрелки зависит от

А - марки крестовины

Б - величины зигзага

В - устройства стрелочного перевода

Г - скоростного режима данного участка

- Не допускаются к монтажу фарфоровые изоляторы, имеющие сколы общей площадью

А - более 2 см2

Б - более 3 см2

В - более 4 см2

Г - более 5 см2

- Секционирование контактной сети (продольное и поперечное), требования и схемы.

- Схемы питания контактной сети переменного и постоянного тока от тяговых подстанций.

- Места токораздела, причины пережога контактных проводов и защита от них.

- Сопряжения анкерных участков, неизолирующие и изолирующие.

- Секционные разъединители: назначение, конструкция, приводы.

- Общие положения по составлению планов контактной сети.

- Различия в принципах трассировки компенсированной и полукомпенсированной подвесок.

- Виды поддерживающих устройств.

- Типы, конструкции, область применения консолей, жестких и гибких поперечин.

- Классификация и область применения различных типов опор.

- Железобетонные опоры: типы, способы изготовления, нормативные изгибающие моменты, маркировка.

- Металлические опоры: типы, конструкции, маркировка.

- Расчет и подбор опор контактной сети. Общие сведения о грунте.

- Способы закрепления опор в грунте.

- Типы фундаментов, оттяжек.

- Электрокоррозия арматуры фундаментов и фундаментной части опор.

- Меры борьбы с электрокоррозией.

- Закрепление опор в особых условиях.

- Конструкция опор и их закрепление в грунте на участке контактной сети постоянного тока линии «Москва — Санкт-Петербург».

- Рельсовая цепь как обратный провод тяговой сети, ее устройства.

- Однониточные и двухниточные рельсовые цепи.

- Предотвращение стекания тяговых токов с рельсов.

- Общие понятия о конструкциях и работе токоприемников.

- Нажатие токоприемников на контактный провод и его составляющие.

- Характеристики токоприемников.

- Типы токосъемных пластин и вставок.

- Эластичность контактных подвесок.

- Требования к контактным подвескам и токоприемникам для повышенных скоростей движения и пропуска тяжеловесных поездов.

- Особенности взаимодействия контактных подвесок и токоприемников в зимних условиях.

- Цели механического расчета подвесок.

- Уравнение провисания свободно подвешенного провода.

- Натяжение и стрелы провеса при разных атмосферных условиях.

- Выбор исходного режима для расчета провода (критический пролет).

- Порядок механического расчета проводов.

- Механические расчеты контактных подвесок.

- Организация технического обслуживания и ремонта контактной сети.

- Монтажно-восстановительные средства районов контактной сети и обеспечение их готовности к проведению аварийно-восстановительных работ.

- Организация аварийно-восстановительных работ, работ по устранению нарушений нормальной работы устройств контактной сети.

- Технология капитального и текущего ремонтов, проверка технического состояния и регулировка узлов контактной сети.

- Износ контактных проводов. Меры по снижению износа.

- Влияние гололеда на состояние контактной сети и воздушных линий, меры по устранению и предупреждению гололеда.

- Влияние грозовых явлений и ветра. Меры по снижению их воздействия на контактную сеть.

- Виды повреждений устройств контактной сети и воздушных линий

- Какими способами производят монтаж проводов цепной контактной подвески?

- Как выбирают способ производства работ по сооружению контактной сети?

| № п\п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Секционирование контактной сети (продольное и поперечное), требования и схемы. | Секционирование контактной сети необходимо для обеспечения надежного электроснабжения и безопасности движения поездов. Схемы секционирования зависят от топологии контактной сети, напряжения и нагрузки. |
| 2 | Схемы питания контактной сети переменного и постоянного тока от тяговых подстанций. | Схемы питания контактной сети переменного тока от тяговых подстанций включают в себя трансформаторы, выключатели, разъединители, заземлители и другие элементы. Схемы постоянного тока имеют свои особенности, связанные с наличием выпрямителей и инверторов. |
| 3 | Места токораздела, причины пережога контактных проводов и защита от них. | Места токораздела определяются правилами технической эксплуатации железных дорог и должны быть обозначены на схемах и в инструкциях. Пережог контактных проводов может произойти из-за нарушения изоляции, короткого замыкания или других причин, которые необходимо устранить. |
| 4 | Сопряжения анкерных участков, неизолирующие и изолирующие. | Сопряжения анкерных участков необходимы для обеспечения плавного изменения натяжения контактных проводов и несущего троса. Неизолирующие сопряжения применяются при отсутствии необходимости в разделении цепей, а изолирующие - при необходимости разделения цепей и обеспечения безопасности движения поездов. |
| 5 | Секционные разъединители: назначение, конструкция, приводы. | Секционные разъединители предназначены для включения и отключения отдельных секций контактной сети. Они имеют конструкцию, обеспечивающую безопасность и надежность работы, а приводы позволяют управлять разъединителями дистанционно или вручную. |
| 6 | Общие положения по составлению планов контактной сети. | При составлении планов контактной сети необходимо учитывать требования нормативных документов, технические условия и правила проектирования. |
| 7 | Различия в принципах трассировки компенсированной и полукомпенсированной подвесок. | При трассировке компенсированной подвески необходимо учитывать изменение натяжения проводов в зависимости от температуры и нагрузки, а при полукомпенсированной - учитывать возможность изменения натяжения проводов при изменении их длины. |
| 8 | Виды поддерживающих устройств. | Поддерживающие устройства могут быть выполнены в виде опор, консолей, гибких и жестких поперечин, струн и других элементов, которые обеспечивают поддержку и фиксацию контактных проводов. |
| 9 | Типы, конструкции, область применения консолей, жестких и гибких поперечин. | Консоли могут быть различной конструкции, в зависимости от условий эксплуатации и нагрузок, а жесткие и гибкие поперечины используются для увеличения жесткости и устойчивости опорной конструкции. |
| 10 | Классификация и область применения различных типов опор. | Опоры могут быть различных типов, например, металлические, железобетонные, деревянные и другие, и применяются в зависимости от условий местности, нагрузок и требований к конструкции контактной сети. |
| 11 | Железобетонные опоры: типы, способы изготовления, нормативные изгибающие моменты, маркировка. | Железобетонные опоры изготавливаются путем формования бетона с арматурой внутри, их типы и маркировка определяются ГОСТами и СНиПами. Нормативные изгибающие моменты зависят от типа опоры и ее назначения. |
| 12 | Металлические опоры: типы, конструкции, маркировка. | Металлические опоры могут быть сварными или болтовыми, их маркировка также определяется стандартами. |
| 13 | Расчет и подбор опор контактной сети. Общие сведения о грунте. | Расчет и подбор опор контактной сети производится исходя из нагрузок, климатических условий и требований к безопасности. Общие сведения о грунтах включают их характеристики, такие как прочность, водопроницаемость, коррозионная активность и др. |
| 14 | Способы закрепления опор в грунте. | Способы закрепления опор в грунте включают использование фундаментов, анкерных болтов, свай и других конструкций. |
| 15 | Типы фундаментов, оттяжек. | Типы фундаментов и оттяжек определяются исходя из типа опоры, грунта и условий эксплуатации. |
| 16 | Электрокоррозия арматуры фундаментов и фундаментной части опор. | Электрокоррозия арматуры фундаментов и фундаментной части опор может происходить из-за разности потенциалов между арматурой и грунтом, вызванной блуждающими токами или другими причинами. |
| 17 | Меры борьбы с электрокоррозией. | Меры борьбы с электрокоррозией включают использование изолирующих материалов для арматуры, установку защитных устройств, предотвращающих попадание блуждающих токов на арматуру, и др. |
| 18 | Закрепление опор в особых условиях. | Закрепление опор в особых условиях, таких как болотистые местности, скалистые грунты, участки с вечной мерзлотой, требует использования специальных конструкций и методов закрепления. |
| 19 | Конструкция опор и их закрепление в грунте на участке контактной сети постоянного тока линии «Москва — Санкт-Петербург». | Конструкция опор и их закрепление в грунте на участке контактной сети постоянного тока линии “Москва - Санкт-Петербург” имеют свои особенности, обусловленные спецификой данного участка. |
| 20 | Рельсовая цепь как обратный провод тяговой сети, ее устройства. | Рельсовая цепь как обратный провод тяговой сети имеет свои устройства, обеспечивающие надежное соединение с рельсами и защиту от коротких замыканий. |
| 21 | Однониточные и двухниточные рельсовые цепи. | Однониточные и двухниточные рельсовые цепи служат для передачи сигналов в системе железнодорожной автоматики и телемеханики. |
| 22 | Предотвращение стекания тяговых токов с рельсов. | Для предотвращения стекания тяговых токов с рельсов используются специальные устройства, такие как изолирующие стыки, путевые дроссели и т. д. |
| 23 | Общие понятия о конструкциях и работе токоприемников. | Токоприемники являются важной частью электрического подвижного состава и служат для передачи электрической энергии от контактной сети к электрооборудованию поезда. |
| 24 | Нажатие токоприемников на контактный провод и его составляющие. | Нажатие токоприемника на контактный провод определяется его конструкцией и характеристиками, а также условиями эксплуатации. Оно состоит из статической и динамической составляющих. |
| 25 | Характеристики токоприемников. | Характеристики токоприемников включают их тип, материал, конструкцию, нажатие на контактный провод, скорость движения и другие параметры. |
| 26 | Типы токосъемных пластин и вставок. | Типы токосъемных пластин и вставок могут быть различными в зависимости от конструкции токоприемника, материала контактного провода и условий эксплуатации. |
| 27 | Эластичность контактных подвесок. | Эластичность контактных подвесок является важным параметром, который определяет способность подвески приспосабливаться к изменению нагрузки и обеспечивать надежный контакт с токоприемником. |
| 28 | Требования к контактным подвескам и токоприемникам для повышенных скоростей движения и пропуска тяжеловесных поездов. | Требования к контактным подвескам и токоприемникам для повышенных скоростей движения и пропуска тяжеловесных поездов включают увеличение нажатия токоприемника, улучшение эластичности подвески и снижение аэродинамического сопротивления. |
| 29 | Особенности взаимодействия контактных подвесок и токоприемников в зимних условиях. | Особенности взаимодействия контактных подвесок и токоприемников в зимних условиях связаны с образованием льда на контактных проводах и токоприемниках, что может привести к нарушению контакта и сбоям в электроснабжении. |
| 30 | Цели механического расчета подвесок. | Цели механического расчета подвесок включают определение нагрузок на подвеску, проверку прочности и жесткости элементов подвески, а также оценку износа элементов и их влияния на качество контакта. |
| 31 | Уравнение провисания свободно подвешенного провода. | Уравнение провисания свободно подвешенного провода описывает зависимость стрелы провеса от длины пролета, температуры воздуха и материала провода. |
| 32 | Натяжение и стрелы провеса при разных атмосферных условиях. | Натяжение и стрелы провеса проводов зависят от климатических условий, таких как температура воздуха, влажность, ветер и гололед. |
| 33 | Выбор исходного режима для расчета провода (критический пролет). | Выбор исходного режима для расчета провода включает определение критического пролета, при котором стрела провеса достигает максимального значения. |
| 34 | Порядок механического расчета проводов. | Порядок механического расчета проводов включает определение нагрузок, действующих на провод, проверку прочности и устойчивости элементов провода, оценку износа и влияние на качество контакта. |
| 35 | Механические расчеты контактных подвесок. | Механические расчеты контактных подвесок выполняются с учетом требований к надежности, долговечности и безопасности работы контактной сети, а также с учетом климатических условий и особенностей эксплуатации. |
| 36 | Организация технического обслуживания и ремонта контактной сети. | Техническое обслуживание и ремонт контактной сети организуются в соответствии с требованиями нормативных документов и правил технической эксплуатации. |
| 37 | Монтажно-восстановительные средства районов контактной сети и обеспечение их готовности к проведению аварийно-восстановительных работ. | Монтажно-восстановительные средства районов контактной сети должны быть готовы к проведению аварийно-восстановительных работ и обеспечивать быстрое и качественное выполнение работ. |
| 38 | Организация аварийно-восстановительных работ, работ по устранению нарушений нормальной работы устройств контактной сети. | Аварийно-восстановительные работы и устранение нарушений в работе устройств контактной сети проводятся в соответствии с планом мероприятий и требованиями безопасности. |
| 39 | Технология капитального и текущего ремонтов, проверка технического состояния и регулировка узлов контактной сети. | Капитальный и текущий ремонт контактной сети включает проверку технического состояния узлов, регулировку и замену изношенных элементов. |
| 40 | Износ контактных проводов. Меры по снижению износа. | Для снижения износа контактных проводов необходимо проводить периодическую очистку и смазку, а также контролировать состояние изоляции и предотвращать короткие замыкания. |
| 41 | Влияние гололеда на состояние контактной сети и воздушных линий, меры по устранению и предупреждению гололеда. | Гололед может вызвать обледенение контактных проводов и опор, что может привести к нарушениям в работе контактной сети. Для устранения и предупреждения гололеда используются различные методы, такие как очистка проводов, использование антигололедных составов и т.д. |
| 42 | Влияние грозовых явлений и ветра. Меры по снижению их воздействия на контактную сеть. | Грозовые явления и ветер могут вызвать повреждения контактной сети из-за сильных порывов и ударов молнии. Для снижения их воздействия используют различные меры защиты, такие как установка громоотводов, заземление опор и т.п. |
| 43 | Виды повреждений устройств контактной сети и воздушных линий | Повреждения устройств контактной сети могут быть связаны с различными факторами, такими как механические воздействия, коррозия, электрические перегрузки и т.п. При обнаружении повреждений необходимо провести их диагностику и ремонт. |
| 44 | Какими способами производят монтаж проводов цепной контактной подвески? | Монтаж проводов цепной контактной подвески может производиться различными способами, в зависимости от конкретных условий и требований проекта. Наиболее распространенные способы включают использование автоподъемников, вертолетов, строительных кранов и т.п. |
| 45 | Как выбирают способ производства работ по сооружению контактной сети? | Выбор способа производства работ по сооружению контактной сети зависит от многих факторов, таких как условия местности, доступность ресурсов, погодные условия и т.п. Оптимальный способ должен обеспечивать высокую эффективность, безопасность и экономичность работ. |

Дисциплина «Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения»

1. Чем обусловливается ток замыкания на землю в сети 6-10-35 кВ?

а) Ёмкостью электрически связанной сети;

б) Индуктивностью сети;

в) Сечением проводов линии;

г) Маркой проводов;

д) Материалом проводов.

2. Для чего осуществляется заземление первичной обмотки трансформаторов напряжения, соединенных в звезду с двумя вторичными обмотками?

а) Для возможности измерения фазных напряжений и осуществления контроля изоляции сети;

б) По условиям безопасности персонала;

в) Для крепления ТН к конструкции;

г) Для красоты;

д) Для передачи напряжения в землю.

3. Как называется заземление нейтрали трансформатора напряжения ЗНОМ 35 кВ?

а) Рабочее заземление;

б) Защитное заземление;

в) Заземление крепления;

г) Токопровод;

д) Молниеотвод.

4. Для чего заземляются вторичные обмотки трансформаторов напряжения?

а) Для обеспечения защиты персонала и изоляции приборов на случай пробоя изоляции первичной обмотки на вторичную;

б) Для обеспечения измерения фазных напряжений;

в) Для измерения линейных напряжений;

г) Для контроля изоляции;

д) Для сигнализации.

5. Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях?

а) При прокладке фаз от ТН в разных кабелях увеличивается индуктивность кабеля в связи с нарушением симметрии магнитных потоков различных фаз, что вызывает падение напряжения;

б) При прокладке в разных кабелях увеличивается ёмкостное сопротивление кабеля;

в) Увеличивается продольная составляющая активного сопротивления;

г) Увеличивается ударный ток;

д) Увеличивается напряжение.

6. Назначение МТЗ линий?

а) Для защиты линии полностью и резервирования смежной линии;

б) Для защиты линии от атмосферных осадков;

в) Для передачи сигнала на диспетчерский пункт;

г) Для качества защит;

д) Для связи со спутником.

7. Чем отличается ТО от МТЗ?

а) ТО обеспечивает селективность выбором тока срабатывания, а МТЗ временем срабатывания;

б) Ничем;

в) Стоимостью устройства;

г) Качеством реле;

д) Надежностью.

8. Какой коэффициент чувствительности токовой отсечки ЛЭП?

а) 1.5;

б) 1.7;

в) 2.0;

г) 3.0;

д) 1.2.

9. Какой коэффициент чувствительности МТЗ линии в зоне основного действия?

а) 1.5;

б) 1.2;

в) 2.0;

г) 3.0;

д) 1.1.

10. Какой коэффициент чувствительности МТЗ линии в зоне резервного действия?

а) 1.2;

б) 2.0;

в) 1.8;

г) 1.1;

д) 1.5.

11. Какой минимальный коэффициент чувствительности должна иметь диф.защита трансформатора?

а) 2.0;

б) 1.2;

в) 3.0;

г) 1.0;

д) 1.5.

12. Какая схема соединения трансформаторов тока применяется для выполнения диф. защиты силовых трансформаторов со схемой  на стороне ВН?

а) Треугольник;

б) На разность токов двух фаз;

в) Неполная звезда;

г) Открытый треугольник;

д) Фильтр токов нулевой последовательности.

13. На каких трансформаторах выполняется диф. защита обязательно?

а) На трансформаторах 6300 кВА;

б) На трансформаторах 250 кВА;

в) На трансформаторах 630 кВА;

г) На трансформаторах плавильных печей;

д) На трансформаторах телевизоров.

14. По каким условиям выбирается ток срабатывания диф. защиты транс форматора с реле ДЗТ-11?

а) По условию отстройки от тока броска намагничивания;

б) По условию отстройки от тока небаланса;

в) По условию отстройки от тока к. з. на стороне НН;

г) По условию отстройки от ударного тока к. з.;

д) По условию ухода масла из трансформатора.

15. На каких реле выполняется газовая защита основного бака силового трансформатора 25 МВА?

а) РТЗ-80; б) ПГЗ;

в) PГЧЗ; BF-80/Q;

г) ПТЗ-23;

д) РТЗ-50.

16. На каких реле выполняется газовая защита основного бака силового трансформатора 10000 кВА?

а) РТЗ-50;

б) РГЧЗ-66;

в) РТЗ-80;

г) ПГЗ-23;

д) РТЗ-25.

17. На каких реле выполняется газовая защита бака РПН силового трансформатора 25 МВА?

а) РТЗ-25; URF25; RS-1000;

б) РТЗ-80;

в) РТЗ-50;

г) РГЧЗ-66;

д) ПГЗ-23.

18. Какой коэффициент чувствительности должна иметь ТО силового трансформатора?

а) 2.0;

б) 1.1;

в) 1.2;

г) 1.0;

д) 1.5.

19. Какой коэффициент надежности принимается при выборе уставки токовой отсечки ЛЭП?

а) Кн = 1.2-1.3;

б) Кн = 1.0;

в) Кн = 2.0;

г) Кн = 1.5;

д) Кн = 1.8.

20. Какая уставка перегрева масла трансформаторов устанавливается на термореле согласно ПТЭ?

а) 90 оС;

б) 50 оС;

в) 120 оС;

г) 65 оС;

д) 100 оС.

21. Какая зона действия дифференциальной защиты трансформатора?

а) Зона, ограниченная трансформаторами тока на стороне ВН и НН трансформатора;

б) Зона, ограниченная шинами ВН и НН;

в) Зона, охватывающая шины НН;

г) Зона, охватывающая шины СН;

д) Зона, охватывающая обмотки ВН;

22. Какой коэффициент чувствительности должна иметь дифференциальная защита трансформатора?

а) 2.0;

б) 1.1;

в) 1.7;

г) 1.8;

д) 2.5

23. Какими реле выполняются газовая защита баков РПН трансформа торов?

а) Струйное реле URF25; РТЗ-25;

б) Реле РТ40;

в) ДЗТ-11;

г) РНТ;

д) ПГЗ.

24. Назовите основные защиты силового трансформатора?

а) Дифференциальная защита и газовая защита;

б) Защита от замыкания на землю;

в) Защита от перегрева;

г) Защита от перегрузки;

д) Защита от снижения уровня масла.

25. Для чего устанавливается МТЗ на стороне НН трансформатора?

а) Для защиты шин НН от к. з. и для резервирования релейной защиты элементов подключенных к шинам НН;

б) Для защиты трансформатора от перегрузки;

в) Для учета электроэнергии;

г) Для сигнализации;

д) Для регистрации повреждений.

26. Для чего устанавливается защита от токов обусловленных внешним к. з.?

а) Для защиты трансформатора от сквозных к. з. в случае отказа МТЗ стороны НН и для резервирования основных защит трансформатора;

б) Для информации оперативного персонала о наличии внешнего к. з.;

в) Для защиты трансформатора от ухода масла из бака трансформатора;

г) Для регистрации повреждений;

д) Для записи т. к. з.

- Где размещается защита от перегрузки на трансформаторе с расщепленной обмоткой стороны НН?

а) На стороне НН1 и НН2 трансформатора;

б) На стороне ВН;

в) На шинах 10 кВ;

г) В нейтрали трансформатора;

д) В выхлопной трубе трансформатора.

- На каких фазах устанавливается реле защиты от перегрузки?

а) На одной из фаз;

б) На фазах А; В и С;

в) В нуле схемы трансформаторов тока;

г) В маслопроводе;

д) Не устанавливается совсем.

- По каким условиям выбирается ток срабатывания токовой отсечки трансформатора с реле РТ-40?

а) По условию отстройки от максимального тока короткого замыкания на шинах НН;

б) По условию от броска тока намагничивания трансформатора;

в) По условию отстройки от тока небаланса;

г) По условию отстройки от минимального тока к. з.;

д) По условию отстройки от максимального тока нагрузки.

- Какие классы точности имеют трансформаторы тока?

а) 0.2; 0.5; 1.0; 3.0;

б) 0.1; 1.5; 10; 17;

в) 0.05; 0.07; 0.15;

г) 0.02; 0.6; 0.8;

д) 1; 2; 3; 5.

- Структура, принцип действия, основные функции микропроцессорные защиты

- С какой целью применяются устройства АПВ?

- Что такое успешные и неуспешные АП В?

- Системы автоматического повторного включения (АПВ): назначение, виды.

- Требования к АПВ

- Что является объектом управления в устройствах автоматики?

- Что является органами воздействия в устройствах автоматики?

- В каком случае должны приходить в действие устройства АПВ?

- Чем определяется время действия устройств АПВ?

- С какой целью выполняется ускоренное отключение выключателя от максимальной токовой защиты?

- С какой целью производится контроль синхронизма в схеме АПВ линии с двухсторонним питанием?

- С какой выдержкой времени должны срабатывать устройства АВР СЦБ?

- Какие выключатели должны быть отключены для срабатывания АВР?

- Где должно присутствовать напряжение для срабатывания устройства АВР?

- Где должно отсутствовать напряжение для запуска АВР?

- Объект управления в устройствах автоматики и их преимущество.

- Органы воздействия в устройствах автоматики и их разновидности.

- Ввод в действие устройства АПВ.

- Выбор время действия устройств АПВ.

- Ускоренное отключение выключателя от максимальной токовой защиты.

- Контроль синхронизма в схеме АПВ линии с двухсторонним питанием.

- Выбор выдержки времени, которыми должны срабатывать устройства АВР СЦБ.

- Типы выключателей, реагирующие на отключение для срабатывания АВР.

- Величина напряжение для срабатывания устройства АВР.

- Причины отсутствия напряжение для запуска АВР.

- Перечислите преимущества программируемых контроллеров в сравнении с релейно-контактной аппаратурой.

- Укажите преимущества программируемой логики по сравнению с монтажной логикой.

- Приведите назначение, технические возможности микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики. Укажите выполняемые ими функции защиты и автоматики.

- Поясните, каким образом осуществляется преобразование входных дискретных сигналов в микропроцессорных устройствах защиты и автоматики.

- Поясните, с помощью чего осуществляется формирование выходных дискретных сигналов в микропроцессорных устройствах защиты и автоматики.

- Перечислите функции, выполняемые устройствами преобразования токов и напряжений, а также цифровыми защитами фидеров специального назначения.

- Объясните, каким образом осуществляется измерение постоянного тока в цифровых устройствах защиты и автоматики?

- Укажите функции, выполняемые блоком развязки в цифровых устройствах защиты и автоматики.

- Поясните, каким образом осуществляется соединение и обмен информацией между блоками развязки и цифровыми устройствами защиты и автоматики и с чем это связано.

- Поясните, каким образом осуществляется измерение постоянного напряжения в цифровых устройствах защиты и автоматики.

- Поясните, чем вызываются прямые атмосферные перенапряжения.

- Поясните, чем вызываются индуктированные атмосферные перенапряжения.

- Перечислите устройства, которыми защищают территорию подстанции и здания от прямых атмосферных перенапряжений.

- Укажите, каким образом воздушные линии электропередачи защищают от прямых атмосферных перенапряжений.

- Поясните, какие аппараты защищают электроустановки от индуктированных атмосферных и коммутационных перенапряжений.

- Поясните понятие «координация изоляции».

- Укажите, в чем состоит главное отличие ограничителей перенапряжений от разрядников.

- Поясните, каким образом гасится электрическая дуга в разрядниках переменного тока.

- Поясните, каким образом гасится электрическая дуга в разрядниках постоянного тока.

- Поясните, каким образом ограничители перенапряжений и разрядники защищают изоляцию электроустановок от перенапряжений.

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Структура, принцип действия, основные функции микропроцессорные защиты | Микропроцессорная защита представляет собой устройство, которое выполняет функции релейной защиты и автоматики на основе микропроцессорной технологии. Оно имеет сложную структуру и выполняет множество функций, включая измерение и анализ параметров электрической сети, определение повреждений и выработку управляющих сигналов для отключения и включения оборудования. |
| 2 | С какой целью применяются устройства АПВ? | Устройства АПВ (автоматического повторного включения) применяются для восстановления электроснабжения после кратковременных сбоев, связанных с кратковременными повреждениями или отключением оборудования. |
| 3 | Что такое успешные и неуспешные АП В? | Успешное АПВ означает, что электроснабжение было восстановлено после кратковременного сбоя, а неуспешное АПВ - что электроснабжение не было восстановлено и требуется вмешательство персонала. |
| 4 | Системы автоматического повторного включения (АПВ): назначение, виды. | АПВ может быть однократным (после одного сбоя) или многократным (после нескольких сбоев). Оно также может быть с различными задержками или без задержек. |
| 5 | Требования к АПВ | АПВ должно быть селективным (то есть срабатывать только в случае повреждения на определенном участке сети), надежным (не допускать ложных срабатываний), быстродействующим (срабатывать как можно быстрее после возникновения повреждения) и чувствительным (реагировать на минимальные повреждения). |
| 6 | Что является объектом управления в устройствах автоматики? | Объектом управления в устройствах автоматики являются электрические сети, оборудование электростанций и подстанций, а также другие элементы энергосистемы. |
| 7 | Что является органами воздействия в устройствах автоматики? | Органами воздействия в устройствах автоматики могут быть различные элементы, такие как реле, контакторы, автоматические выключатели, устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики. |
| 8 | В каком случае должны приходить в действие устройства АПВ? | Устройства АПВ должны приходить в действие при кратковременных сбоях в электроснабжении, вызванных, например, кратковременными повреждениями в сети или отключением оборудования. |
| 9 | Чем определяется время действия устройств АПВ? | Время действия устройств АПВ определяется параметрами сети, требованиями к надежности электроснабжения и характеристиками устройств автоматики. |
| 10 | С какой целью выполняется ускоренное отключение выключателя от максимальной токовой защиты? | Ускоренное отключение выключателя от максимальной токовой защиты выполняется с целью обеспечения быстрого и надежного отключения поврежденных участков сети, а также для предотвращения развития аварии и снижения риска повреждения оборудования. |
| 11 | С какой целью производится контроль синхронизма в схеме АПВ линии с двухсторонним питанием? | Контроль синхронизма в схеме АПВ линии с двухсторонним питанием производится с целью обеспечения селективного повторного включения линии после кратковременного сбоя в электроснабжении. Если линия не синхронизирована, АПВ не должно происходить, чтобы избежать развития аварии и повреждения оборудования. |
| 12 | С какой выдержкой времени должны срабатывать устройства АВР СЦБ? | Устройства АВР СЦБ (автоматическое включение резервного источника питания системы централизации и блокировки) должны срабатывать с выдержкой времени около 0,3-0,5 секунды, чтобы обеспечить надежное включение резервного источника питания и исключить ложные срабатывания. |
| 13 | Какие выключатели должны быть отключены для срабатывания АВР? | Для срабатывания АВР должны быть отключены все выключатели, питающие поврежденный участок, чтобы предотвратить развитие аварии и повреждение оборудования. |
| 14 | Где должно присутствовать напряжение для срабатывания устройства АВР? | Напряжение должно присутствовать на шинах, к которым подключается резервный источник питания, для срабатывания устройства АВР. |
| 15 | Где должно отсутствовать напряжение для запуска АВР? | Напряжение должно отсутствовать на шинах, от которых питается поврежденный участок, для запуска АВР. Это обеспечивает селективность срабатывания АВР и предотвращает нежелательные отключения неповрежденных участков. |
| 16 | Объект управления в устройствах автоматики и их преимущество. | Объектом управления в устройствах автоматики является электрическое оборудование, такое как генераторы, трансформаторы, линии электропередачи и т.д. Преимущество использования устройств автоматики заключается в повышении надежности и безопасности работы электроустановок, а также в возможности автоматического управления и контроля за работой оборудования. |
| 17 | Органы воздействия в устройствах автоматики и их разновидности. | Органы воздействия в устройствах автоматики включают в себя реле, контакторы, автоматические выключатели и другие элементы, которые могут быть использованы для управления электрическим оборудованием. Разновидности органов воздействия зависят от типа устройства автоматики и его назначения. |
| 18 | Ввод в действие устройства АПВ. | Устройства АПВ (автоматическое повторное включение) вводятся в действие при возникновении кратковременных сбоев в электроснабжении, которые могут быть вызваны кратковременными повреждениями, отключением оборудования или другими причинами. |
| 19 | Выбор время действия устройств АПВ. | Время действия устройств АПВ выбирается в соответствии с параметрами сети, требованиями к надежности электроснабжения и характеристиками устройства автоматики. Обычно время действия АПВ составляет от нескольких секунд до нескольких минут. |
| 20 | Ускоренное отключение выключателя от максимальной токовой защиты. | Ускоренное отключение выключателя от максимальной токовой защиты необходимо для быстрого и надежного отключения поврежденного участка сети, предотвращения развития аварии и снижения риска повреждения оборудования. Это достигается за счет использования быстродействующих реле и контакторов, а также оптимизации алгоритмов работы устройств автоматики. |
| 21 | Контроль синхронизма в схеме АПВ линии с двухсторонним питанием. | Контроль синхронизма в схеме АПВ линии с двухсторонним питанием необходим для обеспечения селективного повторного включения линии после кратковременного сбоя в электроснабжении. Это предотвращает развитие аварии и повреждение оборудования. |
| 22 | Выбор выдержки времени, которыми должны срабатывать устройства АВР СЦБ. | Выдержка времени, с которой должны срабатывать устройства АВР (автоматическое включение резерва), выбирается исходя из требований к надежности электроснабжения, характеристик устройств автоматики и времени, необходимого для включения резервного источника питания. Обычно это время составляет от 0,3 до 0,5 секунд. |
| 23 | Типы выключателей, реагирующие на отключение для срабатывания АВР. | Для срабатывания АВР необходимо, чтобы были отключены все выключатели, питающие поврежденный участок. Это предотвращает развитие аварии и повреждение оборудования. |
| 24 | Величина напряжение для срабатывания устройства АВР. | Напряжение, необходимое для срабатывания устройства АВР, должно быть на шинах, к которым подключается резервный источник питания. |
| 25 | Причины отсутствия напряжение для запуска АВР. | Отсутствие напряжения на шинах, от которых питается поврежденный участок, является причиной для запуска АВР. Это обеспечивается селективностью срабатывания АВР и предотвращает ненужные отключения неповрежденных участков. |
| 26 | Перечислите преимущества программируемых контроллеров в сравнении с релейно-контактной аппаратурой. | Программируемые контроллеры имеют ряд преимуществ перед релейно-контактной аппаратурой, такими как: Большая гибкость и универсальность: программируемые контроллеры могут быть запрограммированы на выполнение различных задач, в то время как релейно-контактная аппаратура имеет фиксированный набор функций. Меньшее количество компонентов: программируемый контроллер может заменить большое количество релейно-контактных элементов, что снижает стоимость и сложность системы. Более высокая точность и надежность: программируемые контроллеры обычно имеют более высокую точность и надежность по сравнению с релейными системами. Легкость модернизации и изменения настроек: программируемые контроллеры можно легко перенастроить или обновить, в то время как изменение настроек релейной системы может быть более сложным и трудоемким процессом. |
| 27 | Укажите преимущества программируемой логики по сравнению с монтажной логикой. | Программируемая логика имеет ряд преимуществ перед монтажной логикой, такими как: Меньшая стоимость: программируемая логика обычно дешевле в разработке и использовании, поскольку не требует физического монтажа логических элементов. Более гибкая настройка: программируемая логика может быть настроена более гибко, позволяя пользователю изменять логику работы без физического вмешательства. |
| 28 | Приведите назначение, технические возможности микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики. Укажите выполняемые ими функции защиты и автоматики. | Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики предназначены для выполнения функций защиты и автоматики в электрических сетях и оборудовании электростанций и подстанций. Они обеспечивают релейную защиту, противоаварийную и режимную автоматику, самодиагностику и мониторинг состояния оборудования, сбор и обработку информации, управление и передачу данных. Технические возможности таких устройств включают высокую точность, быстродействие, надежность и адаптивность к изменяющимся условиям работы. |
| 29 | Поясните, каким образом осуществляется преобразование входных дискретных сигналов в микропроцессорных устройствах защиты и автоматики. | Входные дискретные сигналы в микропроцессорных устройствах релейной защиты и автоматики преобразуются из аналоговых в цифровые данные с помощью аналого-цифровых преобразователей (АЦП). Дискретные сигналы представляют собой простые логические сигналы, которые имеют только два состояния - “включено” и “выключено”. При поступлении дискретного сигнала на вход устройства, он преобразуется в цифровой код, который затем обрабатывается процессором. |
| 30 | Поясните, с помощью чего осуществляется формирование выходных дискретных сигналов в микропроцессорных устройствах защиты и автоматики. | Выходные дискретные сигналы формируются с помощью выходных реле или через цифровые интерфейсы. Процессор устройства управляет работой реле, которые замыкают или размыкают контакты, включая или выключая различные устройства и механизмы. Также выходные сигналы могут передаваться через цифровые интерфейсы, такие как RS-485, Ethernet или другие протоколы связи, для удаленного мониторинга и управления устройством. |
| 31 | Перечислите функции, выполняемые устройствами преобразования токов и напряжений, а также цифровыми защитами фидеров специального назначения. | Устройства преобразования токов и напряжений выполняют функции масштабирования, фильтрации и коррекции входных сигналов. Цифровые защиты фидеров специального назначения могут выполнять дополнительные функции, такие как контроль температуры, вибрации, давления и других параметров, связанных со спецификой оборудования. |
| 32 | Объясните, каким образом осуществляется измерение постоянного тока в цифровых устройствах защиты и автоматики? | Измерение постоянного тока в цифровых устройствах защиты и автоматики осуществляется с использованием специализированных аналого-цифровых преобразователей, которые преобразуют входной ток в цифровой вид. |
| 33 | Укажите функции, выполняемые блоком развязки в цифровых устройствах защиты и автоматики. | Блок развязки в цифровых устройствах защиты и автоматики выполняет функцию изоляции входных и выходных сигналов, предотвращая возможные проблемы, связанные с электромагнитными помехами или ошибками в подключении. |
| 34 | Поясните, каким образом осуществляется соединение и обмен информацией между блоками развязки и цифровыми устройствами защиты и автоматики и с чем это связано. | Соединение и обмен информацией между блоками развязки и цифровыми устройствами защиты и автоматики осуществляется через стандартные интерфейсы, такие как Ethernet, RS-485 или другие протоколы. Это связано с необходимостью обеспечения гибкости и масштабируемости систем защиты и автоматики, а также возможности их интеграции в более крупные системы управления и мониторинга. |
| 35 | Поясните, каким образом осуществляется измерение постоянного напряжения в цифровых устройствах защиты и автоматики. | Измерение постоянного напряжения в цифровых устройствах защиты и автоматики также осуществляется с использованием аналого-цифровых преобразователей. Напряжение подается на специализированные входные каналы преобразователя, который выполняет его оцифровку и передачу на дальнейшую обработку. |
| 36 | Поясните, чем вызываются прямые атмосферные перенапряжения. | Прямые атмосферные перенапряжения вызываются грозовыми разрядами, которые могут происходить как внутри облаков (между облаками), так и между облаками и землей. |
| 37 | Поясните, чем вызываются индуктированные атмосферные перенапряжения. | Индуцированные атмосферные перенапряжения возникают из-за электромагнитных полей, создаваемых грозовыми разрядами на большой высоте. Эти поля могут индуцировать токи и напряжения в близлежащих проводах и кабелях, что может привести к перенапряжениям. |
| 38 | Перечислите устройства, которыми защищают территорию подстанции и здания от прямых атмосферных перенапряжений. | Устройствами, защищающими территорию подстанции и здания от прямых атмосферных перенапряжений, являются молниеотводы и заземляющие устройства. |
| 39 | Укажите, каким образом воздушные линии электропередачи защищают от прямых атмосферных перенапряжений. | Воздушные линии электропередачи от прямых атмосферных перенапряжений защищают с помощью заземляющих устройств, молниеотводов и защитных аппаратов (разрядников, ограничителей перенапряжения). |
| 40 | Поясните, какие аппараты защищают электроустановки от индуктированных атмосферных и коммутационных перенапряжений. | Аппараты, защищающие электроустановки от индуцированных атмосферных и коммутационных перенапряжений - это разрядники, ограничители перенапряжения и устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). |
| 41 | Поясните понятие «координация изоляции». | Координация изоляции - это процесс выбора и сочетания изоляционных материалов и конструкций с целью обеспечения надежной и безопасной работы электроустановок в различных условиях эксплуатации. |
| 42 | Укажите, в чем состоит главное отличие ограничителей перенапряжений от разрядников. | Главное отличие ограничителей перенапряжений от разрядников заключается в том, что ограничители перенапряжений способны ограничивать перенапряжения на заданном уровне, в то время как разрядники предназначены только для отключения электрической цепи при перенапряжениях. |
| 43 | Поясните, каким образом гасится электрическая дуга в разрядниках переменного тока. | Электрическая дуга в разрядниках переменного тока гасится за счет использования механизма вибрации контактов. При каждом полупериоде переменного напряжения дуга гаснет и возникает вновь на противоположной стороне контакта, таким образом, происходит ее быстрое гашение. |
| 44 | Поясните, каким образом гасится электрическая дуга в разрядниках постоянного тока. | Электрическая дуга в разрядниках постоянного тока гасится с помощью магнитного дутья. Магнитное поле, создаваемое током, проходящим через дугу, взаимодействует с магнитным полем разрядника, вызывая силу, которая выталкивает дугу из разрядника. |
| 45 | Поясните, каким образом ограничители перенапряжений и разрядники защищают изоляцию электроустановок от перенапряжений. | Ограничители перенапряжений и разрядники защищают изоляцию электроустановок, обеспечивая отвод перенапряжений на заземляющий проводник или на специальные разрядные устройства. |

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Критерии оценивания сформированности компетенции (части компетенции) |
| --- | --- |
| ПК 2.4 «Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения» | выполнение 70% и более оценочных средств по определению уровня достижения результатов обучения по дисциплине |